## Slide 1: 數位邏輯電路
清華大學電腦系
趙有健
zhaoyoujian@tsinghua.edu.cn
辦公室：FIT 4區104（62603055 ）

## Slide 2: 任課教師
趙有健：教授，網路研究所。
  研究方向：下一代網路，網路流媒體安全。
陶品：副教授，多媒體研究所
  研究方向：數位媒體技術。
  Email：taopin@tsinghua.edu.cn
全成斌：教授，教學實驗室
  研究方向：新實驗技術與實驗裝置
  Email：quancb@tsinghua.edu.cn

## Slide 3: 教師分工
趙有健
  第1次課，第8~15次課
  課程負責人，主講課程簡介、時序邏輯電路、可程式設計邏輯電路和電路新進展
陶品
  第2~7次課程，主講組合邏輯電路
全成斌
  和實驗室老師一起負責課程實驗的安排

## Slide 4: 助教
助教：負責批閱作業，習題講解、檢查，實驗輔導，新知識點證明等
助教1：李暘 li-yang23@mails.tsinghua.edu.cn
助教2：陳一鳴chenym22@mails.tsinghua.edu.cn
每個班推薦一個課代表，聯繫助教
  課代表：主要為同學們服務，交作業，實驗報告等，請同學們積極配合。

## Slide 5: 課程目錄
課程的位置和重要性
課程的主要內容介紹
國際一流大學相關課程調研
MIT數位邏輯課程介紹
本課程內容簡介

## Slide 6: 課程目錄
課程的位置和重要性
課程的主要內容介紹
國際一流大學相關課程調研
MIT數位邏輯課程介紹
Berkeley數位邏輯課程介紹

## Slide 7: 站在高水準人才培養的角度看 硬體課程的重要性
技術的進步帶動了課程的改革
電晶體電腦
個人電腦
電晶體電腦
個人電腦
網路世界

## Slide 8: 站在高水準人才培養的角度看 硬體課程的重要性
中國重新崛起為世界重要一極，從“中國製造”向“中國創造”的轉變，亟需創新性的人才。

## Slide 9: 站在高水準人才培養的角度看 硬體課程的重要性
清華大學電腦系培養計畫
世界的原理
認知世界
設計新工具
改造世界
數學原理
現代物理學
程式設計
數位邏輯
資料結構
計算機組成
作業系統
編譯原理
軟體工程
體系結構
嵌入式系統
設計新計算系統
自然的原理與規律
比特、代碼級的改造工具
系統的工作原理與實現方法
新系統的設計方法與技術
電腦網路

## Slide 10: 站在高水準人才培養的角度看 硬體課程的重要性
國外大學電腦專業本科學位：CS / CE
  系名看出區別：CS，CE，CSE，ECE， EECS
知識結構與課程體系：硬體，軟體（系統，理論）
國內外以研製電腦系統開始的電腦系都有很好的硬體基礎
微處理器時代以後，逐漸重視軟體、忽視硬體
技術發展和人才需求讓我們重新認識硬體重要性
不懂硬體不能設計好軟體，不懂硬體不能設計好系統

## Slide 11: 站在高水準人才培養的角度看 硬體課程的重要性
強調硬體的目的是為了提高系統級的能力
系統能力與動手能力的水準是未來人才核心競爭力的重要體現
只要機時足夠，有學習的動力與興趣，一定可以培養軟體高手
編程式、敲鍵盤燒不了電腦，但是硬體實驗不僅要懂理論，還要憑經驗
在“人人都有筆記本，處處都能連網路，渾身都是CPU，時時都可做研究”的時代，一定要重視硬體實踐能力培養

## Slide 12: 實驗教學
電子管
電晶體
分離元器件
單片機/微處理器
用FPGA自行設計

## Slide 13: 前言 (1)
為什麼要學習《數位邏輯電路》？
  進入數位化世界的基礎知識
  數位系統設計中硬體系列課第一門
  數位系統的物理實現

## Slide 14: 前言 (2)
“數位邏輯”在硬體系列課程中的位置
電腦系統結構
計算機組成原理
數位邏輯
電腦系統的功能分配
電腦系統的邏輯實現
計算機組成的物理實現

## Slide 15: 前言 (3)
與數位邏輯電路類似的課程名稱
  數字邏輯
  數位電子技術（基礎）
  數位電路
  脈衝數位電路
  數字技術與系統
  …………

## Slide 16: 前言(4)
數位邏輯電路名稱中相關的概念
  邏輯(Logic)：關於思維形式及其規律的科學。
  數理邏輯：研究推理、計算等邏輯問題。
  邏輯代數(布林代數) ：應用代數方法研究邏輯問題。
  英文書名關鍵字：
    ”Digital Logic”, “Digital Design”, “Logic Design”, ”Digital Logic Design”, “Digital Circuit Design”，”Digital Logic Circuit Design”, “Logic and Computer Design” ，”Design of Logic Systems”,……

## Slide 17: 前言 (5)
數位技術與系統
  現實世界中兩大系統： 類比系統 vs. 數位系統(Digital & Analog) 離散 vs. 連續
  數位系統的優點：便於加工、處理、傳輸、存儲等，可靠，抗干擾能力強。
  數位電腦是最典型的數位系統

## Slide 18: (b)離散表示
+V
-V
電壓
p
2p
時間
+V
-V
電壓
p
2p
時間
+V
-V
電壓
p
2p
時間
(a)模擬表示
(c)脈衝表示

## Slide 19: 前言 (6)
數位邏輯領域的前沿問題
  多值邏輯
  模糊邏輯
  電腦輔助邏輯設計
  積體電路設計自動化
  可程式設計邏輯設計
  數位系統與類比系統的混合設計
  邏輯電路的故障診斷
  ……

## Slide 20: 前言 (7)
如何學習《數位邏輯電路》？
  學習數位邏輯電路的分析與設計方法，要借助於邏輯代數這一數學工具。我們講授邏輯代數中有關二值運算的公式、運算及定律及其在數位邏輯電路的應用
  重點學習和掌握數位電路的基本原理和分析、設計方法。
  重視實踐環節，加強動手能力的鍛煉。
  作業和考試獨立完成。

## Slide 21: 前言 (8)
通過學習在電腦系統中用到的典型邏輯電路的設計分析，達到：
  1、 掌握在邏輯設計中分析和設計的基本方法。
  2、掌握在邏輯設計中應當注意的問題。
  3、掌握在電腦系統中常用IC器件的性能及設計方法。
  4、掌握基本硬體系統的調試和測試方法。
  5、熟練掌握基本工具（萬用表、示波器、邏輯分析儀……）

## Slide 22: 課程目錄
課程的位置和重要性
課程的主要內容介紹
國際一流大學相關課程調研
MIT數位邏輯課程介紹
本課程內容簡介

## Slide 23: 數位邏輯電路課程的學習內容

## Slide 24: 課程基本情況（1）
數位邏輯電路（理論教學：大班課程）
  以課程講解原理為主
  通過理論學習，深刻理解並掌握數位電路的基本原理和分析、設計方法。
  實驗的目的是加深同學對課程中理論知識的理解。
  為後續課程準備知識基礎。

## Slide 25: 課程基本情況（2）
數位邏輯設計（實踐教學：小班課程）
  實踐類課程。
  通過理論學習，掌握數位電路的基本原理和分析、設計方法。
  通過基礎實驗和研究型實驗，培養學生的動手能力和進行數位系統設計的能力。
  為後續課程準備理論知識和實踐知識基礎。

## Slide 26: 課程基本情況（3）
理論課與實踐課的共同點和區別
  共同點
    關鍵知識點的覆蓋範圍基本相同
    基礎實驗的內容基本相同
  不同點
    課程的進度不同
    課堂內容講解的詳略程度不同
    理論教學和實驗教學的時間不同、深度不同
    考核方式不同

## Slide 27: 課程基本情況（5）
教學形式：講課，輔導，網上、定時和現場答疑
學時安排：3學分，共48學時
教學內容
  第一章：前言和基本知識介紹 （第1周，前3學時）
  第二章 邏輯代數和化簡方法 （第2、3周，共6學時）
  第三章：門電路 （第4周，共3學時）
  第四章：組合邏輯電路 （第5～7周，共9學時）
  第五章：時序邏輯電路 （第8～12周，共15學時）
  第六章：可程式設計邏輯電路 （第13～15周，共9學時）
  數字邏輯電路課程總複習 （第16周，3學時）

## Slide 28: 課程基本情況（6）
教學的具體內容
  前言和邏輯代數：基本概念，坎諾圖，表格化簡法等 ；
  門電路：三種基本邏輯運算（與或非），TTL、門電路靜態特性和動態特性；
  組合邏輯電路：定義、分析方法、設計方法，組合電路中的競爭—冒險，常用的邏輯功能的實現；
  時序電路：觸發器的原理、功能、特性，時序電路的特點、分析方法和設計方法，典型的時序邏輯電路；
  可程式設計邏輯器件：可程式設計邏輯的工作原理及應用，FPGA和PLD的功能及其特點 。

## Slide 29: 課程基本情況（7）
教學改革計畫（由理論課教師和實驗課教師聯合檢查）
  增加硬體描述語言內容
  實驗手段更新，增加可程式設計器件
  加強實驗環節，增加創意實驗
課程的考核和評分方式
  理論考試（期末考試）占80％；
  平時作業占20％；

## Slide 30: 教材及推薦參考書：
教材：數位邏輯與數位積體電路（第二版）
  英文參考書關鍵字：”Digital Logic”, “Logic Design”, “Digital Design”, ”Digital Logic Design”, “Digital Circuit Design”，”Digital Logic Circuit Design”, “Logic and Computer Design” ，”Design of Logic Systems”,……

## Slide 31: 課程目錄
課程的位置和重要性
課程的主要內容介紹
國際一流大學相關課程調研
MIT數位邏輯課程介紹
本課程內容簡介

## Slide 32: 硬體課程的重要性
國外一流大學電腦專業本科培養體系：
  MIT
  Stanford
  CMU
  Berkeley

## Slide 33: 站在高水準人才培養的角度看 硬體課程的重要性
ACM / IEEE-CS Computer Curriculum，CC2021
  CS 與 CE 是最核心的兩個專業方向
CS Computer Science
CE Computer Engineering
IS Information Systems
IT Information Technology
SE Software Engineering

## Slide 34: 站在高水準人才培養的角度看 硬體課程的重要性
一流名校的CE人才培養：
  CMU有兩個相關專業
    CS偏重電腦理論、數學、計算生物學等
    ECE將電子工程與電腦工程融會貫通
  Stanford有兩個相關專業
    CS分10個培養方向，CE是其中之一
    EE分8個研究方向，Digital System是必修課
  Berkeley有兩個相關專業
    EECS有兩個方向：ECE和CSE,“電子電路”是重要基礎課
  MIT的EECS系
    人才培養分3個方向：ESE、EE&CS、CSE
硬體設計能力培養是美國一流電腦人才培養的重要組成部分

## Slide 35
18-100，Introduction to Electrical and Computer Engineering
18-200，Emerging Trends in Electrical and Computer Engineering
18-202，Mathematical Foundations of Electrical Engineering
18-213，Introduction to Computer Systems
18-220，Electronic Devices and Analog Circuits
18-240，Structure and Design of Digital Systems
18-290，Signals and Systems
18-418: Electric Energy Processing: Fundamentals and Applications
18-401: Electromechanics
18-349: Embedded Real-Time Systems
18-348: Embedded System Engineering
18-342: Fundamentals of Embedded Systems
18-341: Logic Design and Verification
18-340: Digital Computation
18-320: Microelectronic Circuits
18-310: Fundamentals of Semiconductor Devices
18-422: Analysis and Design of Digital Circuits
18-421: Analog Integrated Circuits I
18-474: Embedded Control Systems
CMU的課程體系

## Slide 36: MIT（MIT OPEN COURSEWARE）
6.002 Circuits and Electronics
  粗略相當於我們的“電路原理”，也包含半導體技術原理等內容。
6.004 Computation Structures
  粗略相當於我們的“計算機組成原理”，但還包含半導體基本原理以及電腦系統結構相關的知識，是一門概論性質的課程。
6.012 Microelectronic Devices and Circuits
  半導體器件的物理原理、特性等
6.091 Hands-On Introduction to Electrical Engineering Lab Skills
  一門實驗課程，內容介紹涉及：阻容器件使用、萬用表、晶振、焊接技術、LED、二極體、三極管、光耦器件、放大器、555計時器、調製電路、各種分立IC器件、觸發器、A/D器件乃至馬達等器件的使用。
6.111 Introductory Digital Systems Laboratory
  類似我們的“數位邏輯”課程，後文詳細介紹。
6.301 Solid-State Circuits
  一門教授半導體各種物理特性測量的實驗課程
6.331 Advanced Circuit Techniques
  介紹各種基本電路搭建知識，buf、放大器、開關器件、驅動電路、A/D和D/A是內容主體。
6.374 Analysis and Design of Digital Integrated Circuits
  相當於“數位邏輯”課程的高級課程，介紹CMOS器件的原理、組合電路中的時延、速度、驅動能力、功耗以及佈局佈線等特性，以及時序電路的各種參數問題，還包括大型積體電路的互連技術、時鐘佈署技術、記憶體設計、動態電壓調整技術等。

## Slide 37: MIT（MIT OPEN COURSEWARE）
6.111 Introductory Digital Systems Laboratory
  組合電路、組合電路VHDL設計及模擬方法
  時序電路、時序電路VHDL設計及模擬方法
  有限狀態機、同步問題
  記憶體設計
  算術計算單元
  A/D設計
  大規模設計中的模組化集成（函數化）
  PAL、PLA、FPGA到大規模FPGA的技術演變
  VGA控制電路設計
  大型積體電路中的技術（3D積體電路、時鐘源問題、晶片供電、PLL、測試技術、各種設計變換問題）以及功耗分析技術等。
  https://ocw.mit.edu/courses/6-111-introductory-digital-systems-laboratory-fall-2002/

## Slide 38: 課程目錄
課程的位置和重要性
課程的主要內容介紹
國際一流大學相關課程調研
MIT數位邏輯課程介紹
本課程內容簡介

## Slide 62: 課程目錄
課程的位置和重要性
課程的主要內容介紹
國際一流大學相關課程調研
MIT數位邏輯課程介紹
本課程內容簡介

## Slide 63: 課程基本情況（5）
教學形式：講課，輔導，網上、定時和現場答疑
學時安排：3學分，共48學時
教學內容
  第一章：前言和基本知識介紹 （第1周，前3學時）
  第二章 邏輯代數和化簡方法 （第2、3周，共6學時）
  第三章：門電路 （第4周，共3學時）
  第四章：組合邏輯電路 （第5～7周，共9學時）
  第五章：時序邏輯電路 （第8～12周，共15學時）
  第六章：可程式設計邏輯電路 （第13～15周，共9學時）
  數字邏輯電路課程總複習 （第16周，3學時）

## Slide 64: 第二章 邏輯代數（3）
2.1 邏輯代數的基本運算與公式
  邏輯代數：又叫布林代數，開關代數。是二進位運算的基礎，用代數方法研究邏輯問題。由英國數學家布林和德.摩根於1847年提出。
  邏輯函數的表示：真值表，運算式，邏輯門。
  邏輯代數的基本運算：與、或、非
    (1) 與運算，邏輯乘
    (2) 或運算，邏輯加
    (3) 非運算，取反

## Slide 65: 3.2 門電路
A
F
_
F=A
B
A
F
F=AB
B
A
F
___
F=AB
B
A
F
+
F=A+B
B
A
F
+
____
F=A+B
+
A
B
F
C
D
_______
F=AB+CD

## Slide 66: 第二章 邏輯代數
運算式化簡
下麵的運算式是否為最簡?
B
A
C
+
F
B
A
F
_
F=ABC+ABC
F=AB

## Slide 67: 第二章 邏輯代數
與或運算式化簡
  應用舉例：例1
展開：
合併：
互補律：
互補律：

## Slide 68: 第二章 邏輯代數（50）
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
B
A
C
1
0
00
11
01
10
0
0
1
0
0
1
1
1
化簡結果：

## Slide 69: 第二章 邏輯代數（56）
例：設計一位十進位數字的數值範圍判斷器，當x>=5，F=1；否則，F=0。(ABCD表示一位十進位數字,A是低位,D是高位)
A | B | C | D | F
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | ×
1 | 1 | 0 | 1 | ×
0 | 0 | 1 | 1 | ×
1 | 0 | 1 | 1 | ×
0 | 1 | 1 | 1 | ×
1 | 1 | 1 | 1 | ×
×
×
1
1
×
×
×
×
1
1
1
0
0
0
0
0
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
C
A
B
+
F
D

## Slide 70: 3.2 門電路（2）
3.2 門電路
  門電路的基本知識
  典型反及閘電路結構
  反及閘電路的外部特性與級連
  三態門


## Slide 71: 3.2 門電路
A
F
_
F=A
輸入A=“0”，輸出F＝“1”
輸入A=“1”，輸出F＝“0”

## Slide 72: 3.2 門電路（14）
S
輸出信號
R
輸入Vi=“0”，開關打開，V0＝“1”
GND
輸入Vi=“1”，開關閉合，V0＝“0”
最簡單的二值邏輯——開關
輸入信號
Vi
1
0
VCC
VO
Vi
VO

## Slide 73: 3.2 門電路（15）
三極管的工作狀態
1.截至狀態（開關斷開）：
如果Vi=“0”
則Vb<0.7v，Ib=0, Ic=0,
結果：VoVcc=“1”
等效於三極管開關斷開
Vb
+
-
+
-
Vi
VCC
Vo
b
c
e
+
-
輸入Vi=“0”，開關打開，V0＝“1”

## Slide 74: 3.2 門電路（15）
三極管的工作狀態
2.飽和狀態（開關接通）：
  如果Vi=“1”
  則Vb=0.7v， Ib 較大，
  Ic <  Ib (放大係數一般為20)
  VO=“0”（0.1v~0.3v）
  等效於三極管開關接通
Ib
Ic
+
Vb
+
-
+
-
Vi
VCC
Vo
b
c
e
-
輸入Vi=“1”，開關打開，V0＝“0”
Vi
VO

## Slide 75: 第二章 組合邏輯電路
3.1 引言
3.2 門電路
3.3 常用的中規模組合邏輯電路
3.4 運算器與ALU
3.5 組合邏輯電路中的競爭與冒險問題


## Slide 76: 3.3.2 編碼器（2）
編碼器(Encoder)原理
  功能：對應輸入的每一個狀態組合，輸出一個編碼。
  常用編碼器
    4-2編碼，將輸入的4個狀態編成2位二進位數字碼；
    8-3編碼，將輸入的8個狀態編成3位二進位數字碼；

## Slide 77: 3.3.2 編碼器（2）
編碼器(Encoder)原理
  將輸入的4個狀態編成2位二進位數字碼
I0 | I1 | I2 | I3 | A0 | A1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
編碼器功能表

## Slide 78: 3.3.2 編碼器（3）
1 0
為什麼要用編碼器？
0 1
0 0
CPU
外設0
外設1
外設2
int
外設4
編碼器
1 1

## Slide 79: 3.3.2 編碼器（4）
I0 | I1 | I2 | I3 | A0 | A1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
4-2編碼器：將輸入的4個狀態編成2位二進位數字碼
功能表
I0
I1
I2
I3
A0
A1
4-2編
碼
器

## Slide 80: 3.3.2 編碼器（5）
I0
I1
I2
I3
＋
＋
A0
A1

## Slide 81: 第四章 同步時序電路
Synchronous Sequential Logic Circuit
§1. 觸發器
§2. 同步時序電路的分析與設計方法
§3. 計數器
§4. 移位暫存器

Notes: 從與組合邏輯的區別開始介紹

## Slide 82: 觸發器
反及閘構成的“直接置位-復位型R-S觸發器”或稱“R-S基本觸發器”
R
S
Q
_
Q
_
Q Q
R S
1 0 0 1
0 1 1 0
_
1 1 Q0 Q0
0 0 1* 1 *
RS=10;置”0”; 復位(Reset)
RS=01;置”1”; 置位 (Set)
R
S
Q
_
Q
邏輯圖
功能表
邏輯符號圖

## Slide 83: 觸發器
電位型D觸發器
+
Q
D
E
+
1 D D D
E D Q Q
0 X Q0 Q0
E=0，D被封鎖，Ｈold（保持）
E=１，Ｄ以互補形式進入，
Store（置數）

## Slide 84: 第四章 同步時序電路
Synchronous Sequential Logic Circuit
§1. 觸發器
§2. 同步時序電路的分析與設計方法
§3. 計數器
§4. 寄存器


## Slide 85: 計數器
同步二進位計數器
  二進位計數器是最常使用的一類計數器.
  通常指按照二進位數字的規律每次加1的同步計數器

## Slide 86: 計數器
四位元二進位計數器設計：
  用D觸發器設計四位元二進位計數器，
  X＝1，正向計數，計滿1111時進位Z＝1；
0000
0001
0010
0011
0111
0110
0101
0100
1000
1110
1101
1100
1011
1001
1010
1111

## Slide 87: 計數器
D觸發器實現4位元二進位計數器
N | Q3n | Q2n | Q1n | Q0n | Q3N+1 | Q2N+1 | Q1N+1 | Q0N+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
四位元二進位計數器的原始狀態表

## Slide 88: 計數器
0001 | 0010 | 0100 | 0011
0101 | 0110 | 1000 | 0111
1101 | 1110 | 0000 | 1111
1001 | 1010 | 1100 | 1011
Q1Q0
Q3Q2
00
01
11
10
00 01 11 10
利用狀態表，坎諾圖化簡求運算式
Q3(N+1)Q2(N+1) Q1(N+1)Q0(N+1) (D3D2 D1D0)
4位元二進位計數器的原始狀態表

## Slide 89: 計數器

## Slide 90: 計數器
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
Q0
Q1
Q2
Q3


+

+
    原則：邏輯結構清晰，儘量使用公用
    部分，控制函數儘量少用Q
CP

## Slide 91: 計數器
從波形上分析，若CP脈衝的頻率為f0 ，則Q3Q2Q1Q0的輸出分別為f0的1/2, 1/4, 1/8和1/16, 這就是計數器的分頻功能，也叫“分頻器”。Q0是二分頻，Q1是四分頻等。
Q0
Q1
Q2
Q3
計數器波形圖
CP

## Slide 92: 第五章 可程式設計邏輯電路
中小規模可程式設計邏輯器件
  唯讀記憶體（ROM）
  可程式設計邏輯陣列（PLA）
  可程式設計陣列邏輯（PAL)
  通用整列邏輯（GAL）
大規模可程式設計邏輯電路

## Slide 93: 可程式設計晶片的硬體描述語言
ABEL
VHDL：由1981年美國國防部正式推出的，1987年IEEE規定了VHDL的IEEE標準。
Verilog：由Phil Moorby 1985年設計的，1995年IEEE規定了Verilog的IEEE標準。

## Slide 94: 用VHDL設計四位元二進位計數器
真值表
輸入端 |  |  | 輸出端 |  |  | 
clr | en | clk | qd | qc | qb | qa
1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | X | 保持 | 保持 | 保持 | 保持
0 | 1 |  | 計數值＋1 |  |  | 

## Slide 95
LIBRARY IEEE
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY conut12en IS
PORT(clk,clr,en: IN STD_LOGIC; qa,qb,qc,qd:OUT STD_LOGIC);
END count12en;
ARCHITECTURE rtl OF count12en IS
SIGNAL count_4 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
qa<=count_4(0);
qb<=count_4(1);
qc<=count_4(2);
qd<=count_4(3);

## Slide 96
PROCESS(clk, clr)
BEGIN
IF (clr =‘1’）THEN count_4<=“0000”;
ELSIF (clk’event AND clk=‘1’) THEN
IF (en=‘1’) THEN
IF (count_4=‘1111’) THEN count_4<=“0000”;
ELSE count_4<=count_4+’1’;
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
END rtl;

## Slide 97: 課程目錄
課程的位置和重要性
  基礎課程：是計算機組成原理，電腦系統結構的基礎
課程的主要內容介紹
  數位、邏輯、電路
國際一流大學相關課程調研
MIT數位邏輯課程介紹
本課程內容簡介