## Slide 1: 數位邏輯電路
清華大學電腦系
陶品
taopin@tsinghua.edu.cn
辦公室：FIT 3－531 （13717813059）

## Slide 2: 課程基本情況
教學形式：講課，輔導，網上、定時和現場答疑
學時安排：3學分，共48學時
教學內容
  第一章：前言和基本知識介紹 （第1周，前3學時）
  第二章 邏輯代數和化簡方法 （第2、3周，共6學時）
  第三章：門電路 （第4周，共3學時）
  第四章：組合邏輯電路 （第5～7周，共9學時）
  第五章：時序邏輯電路 （第8～12周，共15學時）
  第六章：可程式設計邏輯電路 （第13～15周，共9學時）
  數字邏輯電路課程總複習 （第16周，3學時）

## Slide 3: 第二章 邏輯代數
2.1 邏輯代數的基本運算與公式
2.2 公式法化簡邏輯函數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
2.4 邏輯函數的表格法化簡(Q-M法 )

## Slide 4: 第二章 邏輯代數
公式法化簡的問題：
CD
CD
某個F化簡後有兩種結果，哪個對？
某個F化簡後結果如下，對不對？

## Slide 5: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  公式法化簡的缺點
    需要掌握計算技巧，容易出錯；
    不容易判斷結果是否為最簡；
  圖解法
    優點：直觀明瞭，過程簡單，可從圖中直接求出最簡運算式；
    缺點：函數變數不能太多，一般為3個或4個變數，5個有點困難；5個變數以上用坎諾圖化簡比較困難。

## Slide 6: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  邏輯代數中的兩個重要概念
    最小項（MinTerm）
    最大項（MaxTerm）

## Slide 7: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  最小項的定義
    設一個邏輯函數運算式中有n個變數，由它們組成的具有n個變數的“與項”中，每個變數以原變數或反變數的形式出現且僅出現一次，這個與項為最小項。
例如：n=3，對A、B、C，有8個最小項

## Slide 8: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  最小項的性質
    n個變數有2n個最小項。
    對任意最小項，只有一組變數取值使它的值為1，其他取值使該最小項為0
    任何邏輯函數均可表示為唯一的一組最小項之和（與或），稱為標準的與或運算式
    某一最小項不是包含在F的原函數中，就是包含在F的反函數中
    n個變數全體最小項之和（與或）必為“1”

## Slide 9: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  最小項的表示
    將最小項表示為mi，i是對應2進制表示的10進制數值
  應用舉例：n=3時8個最小項為（C為高位，A低位）

## Slide 10: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  舉例：用最小項表示一個函數

## Slide 11: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  最大項的定義
    設一個邏輯函數運算式中有n個變數，由他們組成的具有n個變數的或項中，每個變數以原變數或反變數的形式出現且僅出現一次，則稱這個項為最大項。
例如：n=3的最大項為

## Slide 12: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  最大項的性質
    n個變數有2n個最大項。
    對任意最大項，只有一組變數取值使它的值為0，其他取值使該最大項為1
    任何邏輯函數均可表示為唯一的一組最大項之積（或與），稱為標準的或與運算式
    某一最大項不是包含在F的原函數中，就是包含在F的反函數中
    n個變數全體最大項之積（或與）必為“0”

## Slide 13: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  舉例：用最大項表示一個函數

## Slide 14: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  最大項與最小項的關係
    （1）對於所有的i，相同i的最大項與最小項互補
和
互為對偶式
（2）
對於所有的i，

## Slide 15: 公式法化簡（不唯一、不好判斷）
Y =
Y =
Y =
Y =
Y =
Y =
吸收律
(Absorption)

## Slide 16: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  卡諾圖：Karnaugh Map（by Maurice Karnaugh，1953）；
  坎諾圖：邏輯函數的圖示表示，把最小項填入坎諾圖，利用相鄰最小項的互補性，消去一個變數，實現化簡。
  卡諾圖的構成
    (1)由矩形或正方形組成的圖形
    (2)將矩形分成若干小方塊，每個小方塊對應一個最小項。

## Slide 17: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  1變數坎諾圖
整體為1
只有一個變數，將大方框劃分為左、右兩部分，表示
1
也可以將大方框劃分為上、下兩部分，表示

## Slide 18: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  2變數坎諾圖：假設兩個變數分別為A和B
一個變數用大方框左、右兩部分表示
另一個變數用大方框上、下兩部分表示
將兩圖合二為一，可得2變數坎諾圖

## Slide 19: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  2變數坎諾圖
A
B
一個整體可由代表4個最小項的四個小方格組成：
改畫成
m1
m2
m3
m0
即2變數坎諾圖

## Slide 20: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  3變數坎諾圖
一個整體分成8個小方格
B
A
C
1
0
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
注意：上表頭編碼按00－01―11－10（迴圈？？碼）順序排列，而不是00－01－10－11

## Slide 21: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  迴圈格雷碼
    迴圈碼的定義：相鄰兩個編碼之間只有一位元數不同，而且首尾兩個編碼之間也只有一位元數不同，這種編碼叫迴圈格雷碼。
2位迴圈碼: 00011110
3位迴圈碼:000001011010110111101100
迴圈格雷碼的特點：每次只變一位；用在坎諾圖上，可以較為容易地發現和消去最小項的多餘變數。

## Slide 22: 第二章 邏輯代數
3變數坎諾圖的含義
B
A
C
1
0
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
B
A
C
1
0
00
11
01
10

## Slide 23: 第二章 邏輯代數
3變數坎諾圖化簡
3變數函數如何用坎諾圖化簡？
B
A
C
1
0
00
11
01
10
請用公式法和坎諾圖法分別試一試

## Slide 24: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  4變數坎諾圖
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
m13
m12
m15
m14
m9
m8
m11
m10

## Slide 25: 第二章 邏輯代數
4變數坎諾圖
  2個最小項相鄰
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
m13
m12
m15
m14
m9
m8
m11
m10
  合併後減少1個變數

## Slide 26: 第二章 邏輯代數
4變數坎諾圖
  4個最小項相鄰
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
m13
m12
m15
m14
m9
m8
m11
m10
  合併後減少2個變數

## Slide 27: 第二章 邏輯代數
4變數坎諾圖
  8個最小項相鄰
  合併後減少3個變數
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
m13
m12
m15
m14
m9
m8
m11
m10

## Slide 28: 第二章 邏輯代數
4變數坎諾圖的合併關係三維想像。

## Slide 29: 第二章 邏輯代數（50）
最小項的坎諾圖表示
B
A
C
1
0
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
在函數最小項對應的小方塊填“1”，其他方塊填“0”；
B
A
C
1
0
00
11
01
10
1
0
0
1
0
0
1
1

## Slide 30: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  卡諾圖化簡的步驟
1 畫圖：按照迴圈碼規律指定坎諾圖變數取值；
2 填數：在函數最小項對應的小方塊填“1”，其他方塊填“0”；
3 合併：合併相鄰填“1”的小方塊，兩個方塊合併消去一個變數（一維塊）；4個方塊合併消去兩個變數（二維塊）；
5 不要漏、不冗餘：使每一最小項至少被合併包含過一次；每個合併的圈中，至少要有一個“1”沒有被圈過，否則這個圈就是多餘的。
4 先大後小：合併過程中先找大圈合併，圈越大消去的變數越多；

## Slide 31: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  例1 “與或”式化簡：
B
A
C
1
0
00
11
01
10
0
0
1
0
0
1
1
1
化簡結果：

## Slide 32: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  例2 “與或”式化簡：
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 33: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  例2 “與或”式化簡(續）：
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
1
1
1
1
1
1
1
1
化簡結果：

## Slide 34: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  規則的深刻理解
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
1
1
1
1
1
1
1
1
有沒有問題？
大框(AC)包含的最小項被4個小框完全包含，AC是多餘的項。
最簡運算式應為：

## Slide 35: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  卡諾圖化簡的步驟
1 畫圖：按照迴圈碼規律指定坎諾圖變數取值；
2 填數：在函數最小項對應的小方塊填“1”，其他方塊填“0”；
3 合併：合併相鄰填“1”的小方塊，兩個方塊合併消去一個變數（一維塊）；4個方塊合併消去兩個變數（二維塊）；
5 不要漏、不冗餘：使每一最小項至少被合併包含過一次；每個合併的圈中，至少要有一個“1”沒有被圈過，否則這個圈就是多餘的。
4 先大後小：合併過程中先找大圈合併，圈越大消去的變數越多；

## Slide 36: 第二章 邏輯代數
圖解法求解反函數
B
A
C
1
0
00
11
01
10
0
0
1
0
0
1
1
1
化簡結果：
坎諾圖中根據0化簡出的函數是原函數的反函數。
理論依據：

## Slide 37: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  5變數函數的坎諾圖化簡
C
B
A
E
D
000
001
011
010
110
111
101
100
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 38: 第二章 邏輯代數
  5變數函數的坎諾圖化簡
C
B
A
E
D
000
001
011
010
110
111
101
100
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 39: 第二章 邏輯代數
  坎諾圖化簡法
    優點：直觀明瞭，過程簡單，可從圖中直接求出最簡運算式；
    缺點：函數變數不能太多，一般為4變數及4變數以下；4變數以上用坎諾圖化簡比較困難，容易出錯。

## Slide 40: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  特殊形式的邏輯函數化簡
    邏輯函數的基本形式：
    單輸出邏輯函數，F＝f(A,B,C…)
    特殊形式的邏輯函數：
    1. 多輸出邏輯函數
    2. 包含無關項（Don’t Care）的邏輯函數

## Slide 41: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  特殊形式的邏輯函數化簡
    多輸出邏輯函數：同一組輸入變數，有兩個以上的輸出。
    F1＝ f1 (A,B,C…)
    F2＝ f2 (A,B,C…)
    多輸出邏輯函數的化簡：化簡時，在“與或”運算式中要儘量尋找公共的“或”項，使公共項為多個函數共用，這時從單個輸出看可能不是最簡，但總體是最簡。
    多輸出邏輯函數的化簡（不作為基本要求，不考！）

## Slide 42: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
  特殊形式的邏輯函數化簡
    包含無關項（Don’t Care）的邏輯函數：函數F的取值只和一部分最小項有關，另一部分最小項既可以取“0”，也可以取“1”，這些最小項稱“無關項”或“任意項”。
    “無關項”的兩種情況：
    1. 這些輸入組合不可能出現。
    2. 輸入組合雖能出現，但無需關心最小項是“1”還是“0”。

## Slide 43: 第二章 邏輯代數
例1：設計一位十進位數字的數值範圍判斷器，當x>=5，F=1；否則，F=0。(ABCD表示一位十進位數字,A是低位,D是高位)
A | B | C | D | F
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | ×
1 | 1 | 0 | 1 | ×
0 | 0 | 1 | 1 | ×
1 | 0 | 1 | 1 | ×
0 | 1 | 1 | 1 | ×
1 | 1 | 1 | 1 | ×
×
×
1
1
×
×
×
×
1
1
1
0
0
0
0
0
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10

## Slide 44: 第二章 邏輯代數
例2：化簡函數
0
1
×
1
1
×
0
×
0
1
1
0
0
×
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10

## Slide 45: 第二章 邏輯代數
求例2的反函數
0
1
×
1
1
×
0
×
0
1
1
0
0
×
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
有沒有問題？
冗餘!

## Slide 46: 第二章 邏輯代數
求例2的反函數
0
1
×
1
1
×
0
×
0
1
1
0
0
×
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10

## Slide 47: 第二章 邏輯代數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數——小結
  公式法：計算複雜，容易出錯；難判斷最簡
  圖解法：直觀明瞭，過程簡單，易判斷最簡；變數數4
  最小項、最大項：性質，對函數的表示
  圖解法化簡邏輯函數的規則
  圖解法求解反函數
  圖解法化簡包含無關項的邏輯函數
  圖解法求解包含無關項的反函數

## Slide 48: 第二章 邏輯代數
2.1 邏輯代數的基本運算與公式
2.2 公式法化簡邏輯函數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
2.4 邏輯函數的表格法化簡(Q-M法 )

## Slide 49: 第二章 邏輯代數
2.4 邏輯函數的表格法化簡(Q-M法)
  公式法：
    計算複雜，容易出錯；
    難判斷最簡
  圖解法：
    直觀明瞭，過程簡單;
    易判斷最簡；變數數4 。

## Slide 50: 第二章 邏輯代數
多變數函數（變數個數>=5）如何化簡？
  用新的工具完成：電腦
  我們能否從公式法和圖解法中得到某些啟示呢？

## Slide 51: 第二章 邏輯代數
化簡函數

## Slide 52: 第二章 邏輯代數
如何利用電腦進行函數化簡？
能否從公式法有所發現？
  電腦的特點：
  適合做重複而又複雜的工作！
教給電腦學習公式，並識別合併項，不太容易！

## Slide 53: 第二章 邏輯代數
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
化簡函數：用坎諾圖

## Slide 54: 第二章 邏輯代數
如何利用電腦進行函數化簡？
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
  觀察坎諾圖
  通過兩個相鄰的“1”
  合併減少一個變數。
  繼續合併相鄰項可再減少一
  個變數。
  問題：相鄰項通過組合方式合併，會產生重複！
  解決問題辦法：設計一個較好的電腦演算法，既可以合併，也可以消除重複挑出必要的項。

## Slide 55: 第二章 邏輯代數
2.4 邏輯函數的表格法化簡(Q-M法)
  Q-M法是用分組表格法，基本思想是相鄰兩個最小項中有一個變數互補，這兩相鄰與項合成為一新的與項，從而消去一變數。
  Q-M(Quine-McCluskey) 法和坎諾圖法的化簡思路是一致的。
  表格法
    優點：適合於多變數的函數，化簡過程規律性強，適用於電腦演算法實現。
    缺點：人工進行表格法化簡很繁瑣。

## Slide 56: 第二章 邏輯代數
2.4 邏輯函數的表格法化簡(Q-M法)
  什麼情況下會出現“相鄰兩個最小項中有一個變數互補”？從最小項的編號上看有什麼規律？
  觀察：以4變數坎諾圖為例：
m10
m11
m9
m8
m14
m15
m13
m12
m6
m7
m5
m4
m2
m3
m1
m0
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
m1 同 m0,m3,m5,m9相鄰，下標編號：
0001與0000,0011,0101,1001
m1 同 m4,m8,m10, m13等不相鄰，
下標編號為：0001與0100,1000,1010,1101

## Slide 57: 第二章 邏輯代數
2.4 邏輯函數的表格法化簡(Q-M法)
  結論：
  最小項編號中“1”的個數差＝0 ，肯定不相鄰
  最小項編號中“1”的個數差>＝2，肯定不相鄰
最小項編號中“1”的個數差＝1，可能相鄰！
按照最小項mi下標編號中二進位數字“1”的個數進行分組比較，可以化簡。

## Slide 58: 第二章 邏輯代數
2.4 邏輯函數的表格法化簡(Q-M法)
  表格法化簡按照步驟進行：
    （1）求出函數全部的質蘊涵項，
    （2）從質蘊涵項中選出必要的質蘊涵項。
    蘊涵項：函數“與或”運算式中的每個“與”項稱為蘊涵項。
    質蘊涵項：不能通過相鄰項合併的蘊涵項稱為質蘊涵項。

## Slide 59: 第二章 邏輯代數
2.4 邏輯函數的表格法化簡(Q-M法)
  舉例：化簡函數
  第一步： 求出函數全部的質蘊涵項
1）先把F中的各mi，按下標i中“1”的個數，由少到多，分組排隊列表(見表I) 。組號是mi中i所包含“1”的個數。
1
1
1
1
15
1
0
1
1
13
3
4
0
0
1
1
12
0
1
0
1
10
1
0
0
1
9
0
1
1
0
6
2
0
0
0
1
8
0
0
1
0
4
0
1
0
0
2
1
A
B
C
D
最小項
組號
表I

## Slide 60: 第二章 邏輯代數
2）在表I的相鄰組間進行逐項搜索，尋找相鄰項，把可以合併的記在表II中，並在表I中相應的最小項旁作記號“√”。表II所列均是變數數為n-1的與項（n是F的變數數），它們同樣按與項所含“1”的個數由少到多，分組排列。
3）重複上述過程，直到不能合併為止。
2.4 邏輯函數的表格法化簡(Q-M法)

## Slide 61: 2.4邏輯函數的Q-M法化簡
0
0
_
1
8,12
1
_
1
1
13,15
_
0
1
1
12,13
1
0
_
1
9,13
0
_
0
1
8,10
_
0
0
1
8,9
0
0
1
_
4,12
0
_
1
0
4,6
0
1
0
_
2,10
0
1
_
0
2,6
3
2
1
A
B
C
D
m
組號
表II
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1
1
1
1
15
1
0
1
1
13
3
4
0
0
1
1
12
0
1
0
1
10
1
0
0
1
9
0
1
1
0
6
2
0
0
0
1
8
0
0
1
0
4
0
1
0
0
2
1
A
B
C
D
最小項
組號
表I

## Slide 62: 邏輯函數的Q-M法化簡
0
0
_
1
8,12
1
_
1
1
13,15
_
0
1
1
12,13
1
0
_
1
9,13
0
_
0
1
8,10
_
0
0
1
8,9
0
0
1
_
4,12
0
_
1
0
4,6
0
1
0
_
2,10
0
1
_
0
2,6
3
2
1
A
B
C
D
m
組號
表II
√
√
√
√
1 _ 0 _
8,9,12,13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
在表I、II、III中，未打“√”
的，標以P1~P7，稱質蘊涵
項。全部質蘊涵項，完全覆
蓋了F的各最小項。
1
D C B A
m
組號
表III

## Slide 63
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
在坎諾圖上看全部質蘊涵項
P1
P2
P3
P4
P6
P7
由圖可見，P1~ P7覆蓋了F的全部最小項；對每個P項，它們是不能再和其它P項或最小項合併了。
由圖還可見，P1~ P7中有不必要的質蘊涵項：例如，若P2，P3必須，則P1就不必要。
P5

## Slide 64: 邏輯函數的Q-M法化簡
如何挑選必要的質蘊涵項？
從坎諾圖上能否有所啟發？
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
P1
P2
P3
先觀察P1，P2，P3
從坎諾圖中可以看出：P2，P3
可能是必要項，P1是冗余項。
原因：P1包含的兩個最小項被P2
和P3所包含。
有沒有什麼啟發?

## Slide 65: 邏輯函數的Q-M法化簡
如何挑選必要的質蘊涵項？
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
P1
P2
P3
如果一個P項中的最小項被其它P項全包含，則該P項是冗余項。
編寫演算法比較複雜，因為P2，P3是否為冗余項不確定！
反過來看，先挑選必要的P項！
如果只觀察P1、P2、P3，由於1010只被P2包含，0100只被P3包含，P2，P3為必需。

## Slide 66: 邏輯函數的Q-M法化簡
如何挑選必要的質蘊涵項？
繼續觀察包含全部P項坎諾圖
發現P6和P7為必須保留的項！原因是最小項1111只被P6包含，1001只被P7包含。
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
P1
P2
P3
P4
P6
P7
P5
既然P6和P7為必須保留的項，保留P6和P7！

## Slide 67: 邏輯函數的Q-M法化簡
由於坎諾圖不便用電腦處理，電腦處理表格比較方便，作出P項和最小項的對應表
質蘊
涵項
最小項
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
m2
m4
m8
m6
m9
m12
m10
m13
m15

## Slide 68: 邏輯函數的Q-M法化簡
2.4 邏輯函數的表格法化簡(Q-M法)
  第二步：從全部質蘊涵項中選出必要的質蘊涵項。
1）先作P1~ P7和mi對應的表格（表IV）
表IV
質蘊
涵項
最小項
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
m2
m4
m8
m6
m9
m12
m10
m13
m15

## Slide 69
2）進行“行列消去”:檢查所有的mi對應的列，若在mi對應列中只有一個△ ，則該△所對應的Pj項為必要；保留Pj並消去Pj對應的行。由於Pj項為必要，Pj 包含的所有△對應的列（最小項m）均可消去。
m9列只有一個△，所以P7為必要；P7有4個△，分別對應m8, m9, m12, m13。P7所蘊涵的m8, m9, m12, m13均可從表中刪去。同理，P6也為必要， P6所蘊涵的m13, m15可以從表中刪去。
表IV
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
m2
m4
m8
m6
m9
m12
m10
m13
m15
質蘊
涵項
最小項

## Slide 70: 邏輯函數的Q-M法化簡
觀察一下剩餘P項和坎諾圖的關係
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
B
A
D
C
P1
P2
P3
P4
P5
刪除P6和P7，對應於坎諾圖是將P6和P7包含的最小項改為“0”！
P1
P2
P3
P4
P5
m2
m4
m6
m10
質蘊
涵項
最小項
觀察坎諾圖，P4和P5是冗餘項，
對應於表中P4行只有一個△，P5
行只有一個△，P4和P5行可以刪除

## Slide 71
3）進行“行消去”：檢查所有的Pj,對應的行，若在Pj對應的行中只有一個△ ，再檢查該△所對應的列mi，如果mi還有其它的△，則Pj項為非必要質蘊涵項F(因為其它的P中已經包含了Pj ，消去Pj對應的行。
P1
P2
P3
P4
P5
m2
m4
m6
m10
質蘊
涵項
最小項
表V
P4行只有一個△，該△對應的m8列中還有其它的△（P3行）；P4為非必要，消去P4，同理消去P5。
質蘊
涵項
最小項
m2
m4
m6
P1
P2
P3
m10
表VI

## Slide 72
4）重複進行“行列消去”和“行消去”，直到消去全部的質蘊涵項為止。
P2,P3為必要質蘊涵項，保留並消去P2,P3和m2, m4, m6, m10列。演算法結束。
直觀來看：因P2,P3蘊涵了表VI中所列全部m項（m2, m4, m6, m10)，故P1為非必要質蘊涵項
化簡結果為：
質蘊
涵項
最小項
m2
m4
m6
P1
P2
P3
m10
表VI

## Slide 73: 邏輯函數的Q-M法化簡
用坎諾圖直觀觀察：
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
P2
P3
P6
P7

## Slide 74: 邏輯函數的Q-M法化簡
為了便於同學們直觀理解，舉例化簡如下函數（該函數為最簡）
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
B
A
D
C
用表格法化簡過程如何？

## Slide 75: 邏輯函數的Q-M法化簡
第一步：求出函數全部的質蘊涵項
1）先把F中的各mi，按下標i中“1”的個數，由少到多，分組排隊列表(見表I) 。組號是mi中i所包含“1”的個數。
1
1
1
1
15
4
0
0
0
1
8
0
0
1
0
4
0
1
0
0
2
1
A
B
C
D
最小項
組號
表I

## Slide 76: 邏輯函數的Q-M法化簡
2）在表I的相鄰組間進行逐項搜索，尋找相鄰項，把可以合併的記在表II中，並在表I中相應的最小項旁作記號“√”。表II所列均是變數數為n-1的與項（n是F的變數數），它們同樣按與項所含“1”的個數由少到多，分組排列。
3）重複上述過程，直到不能合併為止。
1
1
1
1
15
4
0
0
0
1
8
0
0
1
0
4
0
1
0
0
2
1
A
B
C
D
最小項
組號
表I
1
D C B A
m
組號
表II
未打“√”的，標以P1~P4
P1
P2
P3
P4

## Slide 77: 邏輯函數的Q-M法化簡
第二步：從全部質蘊涵項中選出必要的質蘊涵項。
1）先作P1~ P4和mi對應的表格（表III）
1
1
1
1
15
4
0
0
0
1
8
0
0
1
0
4
0
1
0
0
2
1
A
B
C
D
最小項
組號
表I
P1
P2
P3
P4
質蘊
涵項
最小項
P1
P2
P3
P4
m2
m4
m8
m15
表III

## Slide 78: 邏輯函數的Q-M法化簡
2）進行“行列消去”:檢查所有的mi對應的列，若在mi對應列中只有一個△ ，則該△所對應的Pj項為必要；保留Pj並消去Pj對應的行。由於Pj項為必要，Pj 包含的所有△對應的列（最小項m）均可消去。
質蘊
涵項
最小項
P1
P2
P3
P4
m2
m4
m8
m15
表III
保留P1，P2，P3，P4
4）重複進行“行列消去”和“行消去”，直到消去全部的質蘊涵項為止。
3）進行“行消去”

## Slide 79: 第二章 邏輯代數
2.4 邏輯函數的表格法化簡(Q-M法)
總結：表格法化簡步驟：
（1）求出函數全部的質蘊涵項，
1）把F中的各mi,按下標i中“1”的個數,分組排隊列表。
2）在列表逐項尋找相鄰項併合並，並重新分組排列表。
3）重複上述過程，直到不能合併為止。
（2）從質蘊涵項中選出必要的質蘊涵項。
1）先作P和m對應的表格
2）進行“行列消去”
3）進行“行消去”
4）重複2）和3），直到消去全部的質蘊涵項為止。

## Slide 80: 第二章 邏輯代數（83）
2.4 邏輯函數的表格法化簡(Q-M法)
  表格法很繁瑣，適合於編制電腦程式，如果人工使用表格法，容易出錯。
  Q-M法的介紹拓展同學們的思路，不在考試範圍。
  課程給出了Q-M法的主要思路，實際演算法實現還需要考慮邊界條件等問題。
  電腦輔助邏輯化簡的其他方法，在高年級選修課程和研究生課程中還會學到。

## Slide 81: 第二章 邏輯代數——小結
2.1 邏輯代數的基本運算與公式
2.2 公式法化簡邏輯函數
2.3 圖解法(坎諾圖)化簡邏輯函數
2.4 邏輯函數的表格法化簡(Q-M法 )

## Slide 82: 作業
作業：
2.7（1）～（3）
2.11（1）～（3）
2.12（1）～（3）
2.13（1）～（3）

## Slide 83
作業
2.11（1）～（3）
2.12（1）～（3）
2.13（1）～（3）
2.7（1）～（3）