## Slide 1: 數位邏輯電路
清華大學電腦系
陶品
taopin@tsinghua.edu.cn
辦公室：FIT 3－531 （13717813059）

## Slide 2: 第三章 組合邏輯電路
3.1 引言
3.2 門電路
3.3 常用的中規模組合邏輯電路
3.4 運算器與ALU
3.5 組合邏輯電路中的競爭與冒險問題

## Slide 3: 組合邏輯電路的分析與設計
組合邏輯電路分析
組合邏輯電路設計
邏輯電路圖
邏輯運算式
列出功能表
思考
得出有意義的功能描述
畫出美觀的邏輯電路圖
邏輯運算式
列出功能表
理解功能要求

## Slide 4: 3.3 常用的中規模組合邏輯電路
3.3.1 解碼器
3.3.2 資料選擇器
3.3.3 編碼器
3.3.4 資料比較器
3.3.5 同位器
3.3.6 可程式設計邏輯器件
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）


## Slide 5: 3.3.1 解碼器（1）
解碼器的功能分類：
  變數解碼器：用來表示輸入變數狀態的全部組合
  N位輸入，2N輸出，
  常見的集成化解碼器有2-4、3-8、4-16
  碼制解碼器：如8421碼變換為迴圈碼等
  顯示解碼器：控制數碼管顯示
Notes: 3.碼制變換解碼器：
如：二－十進位——十進位解碼器
餘3碼——十進位解碼器

## Slide 6: 3.3.1 解碼器（2）
2-4變數解碼器
  （步驟一）定義：2－4解碼器是指2輸入－4輸出的變數解碼器。2輸入，4輸出。對應輸入的每一種組合，唯一只有一個輸出為“0”。
真值表
1 1 1 0
1 1
1 1 0 1
0 1
1 0 1 1
1 0
0 1 1 1
0 0
Y0 Y1 Y2 Y3
A B
輸 入
輸 出

## Slide 7: 3.3.1 解碼器（3）
2-4解碼器
  （步驟二）根據真值表寫出輸出運算式
真值表
1 1 1 0
1 1
1 1 0 1
0 1
1 0 1 1
1 0
0 1 1 1
0 0
Y0 Y1 Y2 Y3
A B
輸 入
輸 出
只用反及閘實現
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
邏輯示意圖
輸出運算式

## Slide 8: 3.3.1 解碼器（4）
2-4解碼器
  （步驟三）按照輸出運算式畫出邏輯圖
輸出運算式
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
有沒有什麼問題？

## Slide 9: 3.3.1 解碼器（5）
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
問題：一個輸入有3個負載！

## Slide 10: 3.3.1 解碼器（6）
2-4解碼器
  （步驟四）檢查可能出現的問題，並修正設計
  積體電路的設計原則：一個輸入只能按照一個輸入負載計算。
Y0
Y1
Y2
Y3
解決辦法：增加一級輸入緩衝
A
B
A’
B’

## Slide 11: 3.3.1 解碼器（7）
輸入緩衝部分使得對外負載只有一個，減輕上一級電路的負擔。
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
輸入緩衝電路
解碼邏輯電路
2-4解碼器
  積體電路由兩部分組成：輸入緩衝部分和解碼部分。
Notes: 結構：Buffer 減輕前級負載
Decoder：如當某一輸入組合時，對應的僅有一個為“0”，則用NAND元件；
如對應的僅有一個為“1”，則用NOR元件。

## Slide 12: 3.3.1 解碼器（8）
畫邏輯圖要求：
  邏輯圖要美觀，可讀性要好
具體注意幾個問題：
  邏輯圖中邏輯門(或邏輯器件)佈局要合理，邏輯性強
  邏輯圖中的連線佈局合理，無連接交叉點要少
  相接連線的交叉點要畫上連接子

## Slide 13: 3.3.1 解碼器（9）
2-4解碼器的應用舉例:CPU控制四個設備
CPU
D0~D31
A0
A1
解碼器
A0
A1
外設0
D0~D31
CS
外設1
D0~D31
CS
外設2
D0~D31
CS
外設3
D0~D31
CS
Y0
Y1
Y2
Y3
A0=0，A1=0時，外設0工作
A0=1，A1=0時，外設1工作
A0=0，A1=1時，外設2工作
A0=1，A1=1時，外設3工作
A0=0，A1=0時，Y0=0，Y1,Y2,Y3=1
A0=1，A1=0時，Y1=0，Y0,Y2,Y3=1
A0=0，A1=1時，Y2=0，Y0,Y1,Y3=1
A0=1，A1=1時，Y3=0，Y0,Y1,Y2=1
功能級設計要求：
信號級設計要求：

## Slide 14: 3.3.1 解碼器（10）
有使能端的2-4解碼器
  由於2－4解碼器的4個輸出是2輸入的邏輯組合，任何一種組合都會有一個輸出有效
  要使所有輸出無效（輸出為高），就需要增加附加邏輯——使能（Enable)

## Slide 15: 3.3.1 解碼器（11）
有使能端 的2-4解碼器
  在普通的2－4解碼器中設置使能端（Enable）
功能表
1 1 1 0
0 1 1
1 1 0 1
0 0 1
1 0 1 1
0 1 0
0 1 1 1
0 0 0
1 1 1 1
1 X X
Y0 Y1 Y2 Y3
A B
當 ＝0，解碼器使能
當 ＝1，解碼器禁止

## Slide 16: 3.3.1 解碼器（12）
功能表
1 1 1 0
0 1 1
1 1 0 1
0 0 1
1 0 1 1
0 1 0
0 1 1 1
0 0 0
1 1 1 1
1 X X
Y0 Y1 Y2 Y3
A B
有使能端 的2-4解碼器
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
邏輯示意圖

## Slide 17: 3.3.1 解碼器（13）
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
有使能端 的2-4解碼器
  根據運算式畫出邏輯圖

## Slide 18: 3.3.1 解碼器（14）
解碼器使能端 的作用
  在積體電路中增加控制使能(Enable)端 ，是電路設計中常用的技術，使得積體電路更加靈活、可靠。
  靈活：用於擴展
  可靠：用於選通

## Slide 19: 3.3.1 解碼器（15）
高位輸入C用作選片，A、B用於選中片內解碼。
C＝1選中片II。
解碼器使能端 的作用
  用於多片擴展（作用一）:
  例:用兩片帶使能端的2-4解碼器 組成3-8解碼器
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
I
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
II
C＝0選中片I，
A
B
C
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

## Slide 20: 3.3.1 解碼器（16）
用兩片2-4解碼器組成3-8解碼器的真值表
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
I
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
II
A
B
C
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
真 值 表
0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
A B C
輸 入
輸 出
1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0
0 1 0
1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1

## Slide 21: 3.3.1 解碼器（17）
用2－4解碼器構成4－16解碼器
  需要使用 ? 片2－4解碼器
答案：5片
  問題：32－232解碼器，如何搭建？

## Slide 22: 3.3.1 解碼器（18）
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
I
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
II
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
III
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
IV
Y0
Y3
Y4
Y7
Y8
Y11
Y12
Y15
……
……
……
……
A
B
C
D
“0”
可以有什麼作用？

## Slide 23: 3.3.1 解碼器（19）
用作選通（作用二）
  為什麼需要選通？
  針對門電路的傳輸延遲造成的競爭、冒險問題提出的。

## Slide 24: 3.3.1 解碼器（20）
門電路的傳輸延遲造成會競爭、冒險
  二輸入反及閘的輸入為 A 和 時, 滯後於A ，則Y會出現尖峰信號（反及閘上升沿有尖峰）
A
Y
理想情況：
實際情況：
A
Y
負向尖峰

## Slide 25: 3.3.1 解碼器（21）
門電路的傳輸延遲造成會競爭、冒險
  二輸入反或閘的輸入為 A 和 時, 滯後於A ，則Y會出現尖峰信號（反或閘下降沿有尖峰）
A
Y
＋
理想情況：
實際情況：
A
Y
正向尖峰

## Slide 26: 3.3.1 解碼器（22）
端用於選通
2－4解碼器中設置二級緩衝，目的是均衡負載，
但是由於信號傳輸的延遲，會在輸出端產生“0”重疊(Overlap)和尖峰信號(有些書中稱為毛刺，英文詞為：Spike, Glitch) 。
為消除尖峰和重疊，增加了 。

## Slide 27: 3.3.1 解碼器（23）
若無使能端，延遲產生尖峰和零重疊問題
  若A B同時到來：從11變到00
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3

## Slide 28: 3.3.1 解碼器（24）
若A B同時到來(無偏移Skew)。從功能表上分析，A B從“11”變到“00”時，輸出應從Y3=0變成Y0=0，Y1Y2保持為“1” 。
但是，由於門的傳輸延遲，造成Y1 , Y2上出現了尖峰，同時， Y3,Y0有一段時間同時為“0”，即零重疊。
零重疊
尖峰
Notes: 在Decoder中，設置了二級Buffer，它是造成輸出Spike和Overlap的根本原因之一

## Slide 29: 3.3.1 解碼器（25）
當A B從“11”變到“00”時，輸出應從Y3=0變成Y0=0。
假設A B不能同時到來，存在偏移(Skew)，導致尖峰信號更寬。
tskew
toverlap
tspike
1
3
2
3
1
2
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
tspike加寬、兩處出現零重疊
toverlap=1級延遲
tspike = tskew+1級延遲

## Slide 30: 3.3.1 解碼器（26）
用使能端可以消除延遲產生尖峰和零重疊
  在A B變化期間，輸出是不穩定的，可能會出現尖峰信號。加一個能覆蓋輸入變化的正脈衝( ＝1)，使得A B變化期間強制 Y0~Y3=1，即可消除輸出端的干擾。
抑制尖峰和零重疊的使能正信號應
先於（或同時）解碼器的變數輸入
變化前到來，正信號撤除應滯後於
變數輸入的變化(至少滯後1級緩衝
的延遲)。
但也不能太寬，否則速度會慢。

## Slide 31: 3.3.1 解碼器（27）
使用 來抑制零重疊和尖峰，解碼器的輸出波形變窄了。
使用E
不使用 E
“0”

## Slide 32: 3.3.1 解碼器（28）
Y0
Y1
Y2
Y4
A
B
3－8解碼器邏輯示意圖
C為最高位，A為最低位
Y3
Y5
Y6
Y7
C
3-8解碼器
  定義：3－8解碼器是指3輸入－8輸出的變數解碼器。
  邏輯示意圖

## Slide 33: 3.3.1 解碼器（29）
只用反及閘實現的輸出運算式
輸出運算式
真 值 表
0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
A B C
輸 入
輸 出
1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0
0 1 0
1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1
3-8解碼器
  真值表和邏輯運算式

## Slide 34: 3.3.1 解碼器（30）
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
C
Y4
Y5
Y6
Y7
3-8解碼器：按照輸出運算式畫出3－8解碼器的邏輯圖

## Slide 35: 3.3.1 解碼器（31）
用3-8解碼器擴展成4-16解碼器
輸入
輸出
I
II
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
A
B
C
A
B
C
A
B
C
D

## Slide 36: 3.3.1 解碼器（32）
有多個使能端的解碼器件——典型器件
  器件一： 74LS（HCT，HC）139
  功能：雙2-4解碼器
  器件二：74LS（HCT，HC）138
功能： 3-8 解碼器（3個使能端）
  器件三：74 LS（HCT，HC）154
功能：4-16 解碼器（2個使能端）

## Slide 37
74LS138

## Slide 38: 3.3.1 解碼器（33）
E用作擴展：具有多個使能端的3-8解碼器擴展為4-16解碼器
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A
B
C
I
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
A
B
C
II
“1”
D
輸入
A
B
C
使能
輸出

## Slide 39: 3.3.1 解碼器（34）
用3－8解碼器分配地址區
  CPU的位址空間：A7~A0 共有256個位址空間
  每個ROM有32個位址空間
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
CPU
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0 A1 A2 A3 A4
32x8 R0M
A0 A1 A2 A3 A4
ROM

## Slide 40: 用3－8解碼器分配地址區(1)
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
CPU
…
…
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A
B
C
使 能
A5 A6 A7
位址匯流排
資料匯流排
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0 A1 A2 A3 A4
32x8 R0M
A0 A1 A2 A3 A4
第0片ROM
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0 A1 A2 A3 A4
32x8 R0M
A0 A1 A2 A3 A4
第1片ROM
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0 A1 A2 A3 A4
32x8 R0M
A0 A1 A2 A3 A4
第7片ROM

## Slide 41: 用3－8解碼器分配地址區（2）
位址空間的對應關係如圖：
(0～31)
(32～63)
(64～95)
(96～127)
(128～159)
(160～191)
(192～223)
(224～255)
第0片ROM
第1片ROM
第2片ROM
第3片ROM
第4片ROM
第5片ROM
第6片ROM
第7片ROM
00000000~00011111
00100000~00111111
01000000~01011111
01100000~01111111
10000000~10011111
10100000~10111111
11000000~11011111
11100000~11111111
00000~11111
00000~11111
00000~11111
00000~11111
00000~11111
00000~11111
00000~11111
00000~11111
ROM位址空間
CPU位址空間

## Slide 42: 3.3.1 解碼器（35）
用解碼器完成位址分配
地址線有10位，可以表示210＝1K個位址空間；
地址線有20位，可以表示220＝1M個位址空間；
地址線有30位，可以表示230＝1G個位址空間；
32位位址可以表示4G地址；
16M記憶體需要24位地址。

## Slide 43: 3.3.1 解碼器（36）
解碼器用作數據分配器（Demultiplexer）
  數據分配：將輸入資料在位址控制下連接到多個輸出通道
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
C1
C2
Din
Din C1 C2 | Y0 Y1 Y2 Y3
0/1 0 0 | 0/1 1 1 1
0/1 1 0 | 1 0/1 1 1
0/1 0 1 | 1 1 0/1 1
0/1 1 1 | 1 1 1 0/1

## Slide 44: 3.3.1 解碼器（37）
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
C1
C2
Din
C1
C2
Din
1
0
Y0
Y1
Y3
Y2
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
Y0
Y1
Y3
Y2
Y0
Y1
Y3
Y2
Y0
Din C1 C2 | Y0 Y1 Y2 Y3
0/1 0 0 | 0/1 1 1 1
0/1 1 0 | 1 0/1 1 1
0/1 0 1 | 1 1 0/1 1
0/1 1 1 | 1 1 1 0/1

## Slide 45: 3.3.1 解碼器（39）
4－16解碼器邏輯示意圖
D為最高位，A為最低位
4-16解碼器
  定義：4－16解碼器是指4輸入－16輸出的變數解碼器。
  邏輯示意圖
Y0
Y1
Y2
Y4
A
B
Y3
Y5
Y6
Y7
C
D
Y8
Y9
Y10
Y12
Y11
Y13
Y14
Y15

## Slide 47: 3.3.1 解碼器（40）
4-16解碼器
  存在的問題
    緩衝門的負載較大：第一級緩衝門(反變數）負載9個負載，第二級緩衝門（原變數）8個負載
    使能端及閘的負載有16個，必須在製造晶片時增大驅動能力

## Slide 48: 3.3.1 解碼器（41）
當輸入變數數增大
  當解碼器的輸入變數數N增大時，用單級解碼器不能實現
解碼部分反及閘的輸入端數會增多：輸入端數為N+1(使能端)個。
  採用多級解碼技術可以減少負載： 用在大量存放區片內的解碼結構。
二級Buffer的每個Buffer的輸出負載加重
  負載:第一級為2N－1＋1，第二級為2N－1，使能端為2N
例如，當N＝11時，每個解碼門至少有12個輸入，第一級緩衝門有1025個負載，第二級緩衝門有1024個負載，這是不可實現的。

## Slide 49: 3.3.1 解碼器（41）
多級解碼
  考察4－16變數解碼器

## Slide 50: 3.3.1 解碼器（41）
多級解碼
考察E,F,G,H,W,X,Y,Z，每個出現4次，意味著它們共有4個負載。
A,B,C,D和它們的反變數，都出現8次，說明它們共有8個負載。
說明經過變換後，負載數降低了一半。

## Slide 51: 二級解碼
用兩級解碼電路實現4-16解碼器
(2X22表示2輸入及閘4個，2X24表示2輸入反及閘16個)
…

## Slide 52: 二級解碼
用兩級解碼實現8-256解碼器
ABCD
EFGH
Y0
Y1
Y255
Y15
Y16
Y31
E F G H
負載：每個反變數為8＋1，原變數為8 。每個及閘16個負載。
負載：如果用一級解碼，則每個原變數負載為128，每個反變數負載為129。

## Slide 53
大量存放區的位址解碼
地址線有10位，可以表示210＝1K個位址空間；
地址線有20位，可以表示220＝1M個位址空間；
地址線有30位，可以表示230＝1G個位址空間；
32位位址可以表示4G地址；
16M記憶體需要24位地址。

## Slide 54: 3.3.1 解碼器（42） ——變數解碼器小結
解碼器的功能分類：
  變數解碼器：用來表示輸入變數狀態的全部組合,N位輸入，2N輸出。
    2-4解碼器：設計，存在的問題：競爭與冒險
    使能端，作用：擴展、消除競爭與冒險
    3-8解碼器：應用：位址分配，資料選擇
    多級解碼器：二級解碼：4-16解碼器和8-256解碼器

## Slide 55: 3.3.1 解碼器（43）
解碼器的功能分類：
  變數解碼器
  碼制解碼器：如8421碼變換為迴圈碼等
  顯示解碼器：控制數碼管顯示

## Slide 56: 3.3.1 解碼器（44）
碼制解碼器：將一種編碼變換為另外一種編碼的邏輯電路。
  二—十進位解碼器

## Slide 57: 3.3.1 解碼器（45）
碼制解碼器：將一種編碼變換為另外一種編碼的邏輯電路。
  二—十進位解碼器：
  十進位的二進位編碼（二進位編碼的十進位數字，也叫BCD編碼：Binary-Coded to Decimal, BCD）
    1、不完全解碼的BCD解碼器
    2、完全解碼的BCD解碼器

## Slide 58: 3.3.1 解碼器（46）
8-4-2-1 碼表示十進位數字
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
1
0
3
2
5
4
7
6
X
X
X
X
9
8
X
X
十進位數字 | 8421碼
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001

## Slide 59: 3.3.1 解碼器（47）
不完全解碼的BCD 解碼器的功能表

## Slide 60: 3.3.1 解碼器（48）
當ABCD＝0101~1111時，Y0~9均為任意值，Y0~9運算式為
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
Y0=0
X
X
X
X
X
X
Y1=0
Y3=0
Y2=0
Y4=0
Y5=0
Y7=0
Y6=0
Y8=0
Y9=0
不完全解碼的BCD解碼器邏輯化簡
Notes: 雖然邏輯結構比較簡單，但當ABCD=0101~1111時，Y0~Y9可能出現多個“0”。例 ABCD=1111時，Y7=Y9=0。非完全解碼Decoder一般用來驅動“燈”、顯示管等。

## Slide 61: 3.3.1 解碼器（49）
不完全解碼的BCD解碼器邏輯圖

## Slide 62: 3.3.1 解碼器（50）
當輸入ABCD出現0101~1111時，解碼器輸出Y0~9均為
“1”，Y0~9運算式為
完全解碼的BCD解碼器

## Slide 63: 3.3.1 解碼器（51）
完全解碼的BCD解碼器邏輯圖

## Slide 64: 3.3.1 解碼器（52）
解碼器的功能分類：
  變數解碼器
  碼制解碼器
  顯示解碼器：控制數碼管顯示

## Slide 65: 3.3.1 解碼器（53）
顯示解碼器
  一個七段數碼管有7個控制端輸入a～g，分別對應與數碼管的7段。有些數碼管是8個輸入，在右下方有一個小數點。
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g

## Slide 66: 3.3.1 解碼器（54）
顯示解碼器
七段數碼管分為共陽極顯示和共陰極顯示兩種
一般來說，共陽極顯示的數碼管有一個管腳為“低”，則對應的段點亮，為“高”則滅。
共陰極顯示的數碼管有一個管腳為“高”，則對應的段點亮，為“低”則滅。
a
b
c
d
e
f
g
Vcc
共陽極顯示
a
b
c
d
e
f
g
Gnd
共陰極顯示
我們教材用共陽極顯示數碼管講解

## Slide 67: 3.3.1 解碼器（55）
顯示解碼器
  當a=0時，a段亮，a=1時，a段滅。
  其它變數相同。
  7段數碼管可以顯示從0～9的數字。要顯示0時，g=1,其它變數＝0；顯示2時，a,b,g,e,d=0,其它變數＝1。
  顯示0～9中的任何一個分別對應於a～g的一組編碼
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
Vcc

## Slide 68: 3.3.1 解碼器（56）
顯示解碼器
  數字邏輯電路中用BCD碼表示十進位數字
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
  在BCD碼和7段數碼管編碼之間需要一個顯示解碼器。
  將BCD碼轉換為數碼管對應的編碼
  顯示解碼器的實質是碼制解碼器
a
b
c
e
A
B
d
f
g
C
D
LT
RBI
BI/RBO
顯示解碼器

## Slide 69: 3.3.1 解碼器（57）
顯示數位 | A | B | C | D | a | b | c | d | e | f | g
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 70: 3.3.1 解碼器（58）
顯示解碼器
  寫出各個變數的邏輯運算式
    寫a的邏輯運算式
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10

## Slide 71: 3.3.1 解碼器（59）
顯示解碼器
  寫出各個變數的邏輯運算式
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10

## Slide 72: 3.3.1 解碼器（60）
顯示解碼器
用同樣的方法寫出各個變數的邏輯運算式

## Slide 73: 3.3.1 解碼器（61）
顯示解碼器
  顯示解碼器控制功能輸入：LT,RBI,BI/RBO
  主要用於對數碼管的測試和其他一些應用。
a
b
c
e
A
B
d
f
g
C
D
LT
RBI
BI/RBO
顯示解碼器

## Slide 74: 3.3.1 解碼器（63） ——小結
解碼器的功能分類：
  變數解碼器
  碼制解碼器
  顯示解碼器：控制數碼管顯示

## Slide 75: 3.3 常用的中規模組合邏輯電路
3.3.1 解碼器
3.3.2 資料選擇器
3.3.3 編碼器
3.3.4 資料比較器
3.3.5 同位器
3.3.6 運算器（算數邏輯單元 ALU）


## Slide 76: 3.3.2 資料選擇器(1)
資料選擇器
  在選擇控制的信號作用下，能從多個輸入資料中選擇一個或多個作為輸出。
  多輸入單輸出資料選擇器
  多輸入多輸出資料選擇器

## Slide 77: 3.3.2 資料選擇器(2)
4選1資料選擇器
  4輸入，1輸出，2個選擇控制
S1 | S0 | Y
0 | 0 | D0
0 | 1 | D1
1 | 0 | D2
1 | 1 | D3
S1
S0
D0
D1
D2
D3
Y

## Slide 78: 3.3.2 資料選擇器(3)
4選1資料選擇器邏輯圖
S0
S1
＋
Y
D0
D1
D2
D3

## Slide 79: 3.3.2 資料選擇器(4)
4選1資料選擇器邏輯圖
  如果設計使能端，需要加在什麼地方？
S0
S1
＋
Y
D0
D1
D2
D3

## Slide 80: 3.3.2 資料選擇器(5)
有使能端的雙4選1資料選擇器
  注意輸出結構，提供1正1反兩個輸出
74LS153

## Slide 81
S3 | S2 | S1 | S0 | Y
0 | 0 | 0 | 0 | Y0
 |  | 0 | 1 | Y1
 |  | 1 | 0 | Y2
 |  | 1 | 1 | Y3
0 | 1 | 0 | 0 | Y4
 |  | 0 | 1 | Y5
 |  | 1 | 0 | Y6
 |  | 1 | 1 | Y7
1 | 0 | 0 | 0 | Y8
 |  | 0 | 1 | Y9
 |  | 1 | 0 | Y10
 |  | 1 | 1 | Y11
1 | 1 | 0 | 0 | Y12
 |  | 0 | 1 | Y13
 |  | 1 | 0 | Y14
 |  | 1 | 1 | Y15
16選1功能表
兩種不同的擴展方案，從功能表上分析，可以先選低兩位，也可以先選高兩位。
選擇器擴展:用雙4選1選擇器擴展成16選1選擇器

## Slide 82: 選擇器擴展：用雙4選1選擇器(無使能端) 擴展成16選1選擇器
S0
S1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
S0
S1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
S0
S1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
D4
S3
S2
S1
S0
D0
D3
D7
D8
D11
D12
D15
邏輯結構：S1 S0控制第一層選擇，S3 S2控制第二層選擇。
兩級選擇結構

## Slide 83: 選擇器擴展：用雙4選1選擇器(有使能端) 擴展成16選1選擇器
S0
S1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
S0
S1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
D4
D0
D3
D7
D8
D11
D12
D15
S3
S2
S1
S0
高兩位元控制端經解碼後分別控制資料選擇器的使能端E，
以實現擴展。此處的輸出級是三態門，因此可以“線與”。

## Slide 84: 3.3.3 資料選擇器(6)
同學們想一想，還有沒有其它擴展方法？
？

## Slide 85: 3.3.2 資料選擇器(7)
資料選擇器用於匯流排發送控制
A
B
C
S0
S1
S2
A
B
C
H
8選1資料選擇器

## Slide 86: 3.3.2 資料選擇器(8)
解碼器與資料選擇器實現邏輯函數
  解碼器：可以看成是N個輸入變數組成的2N個最小項。
  如果再加一級反及閘，可組成“與非-與非”邏輯，也可表達“與-或”邏輯。即可用解碼器實現“與-或”邏輯函數。
如何用解碼器實現如下函數：

## Slide 87: 3.3.2 資料選擇器(9)
F
A
B
C
Y1
Y2
Y7
Y0
Y3
Y4
Y5
Y6
A
B
C

## Slide 88: 3.3.2 資料選擇器(10)
解碼器與資料選擇器實現邏輯函數
  數據選擇器: 邏輯結構就是與-或運算式。
    如：4選1選擇器：
  資料選擇器可以看成是N個控制端的2N個最小項和2N個輸入組成的“與-或”運算式。選擇某些輸入為“1”，就是選中這些最小項組成邏輯函數。

## Slide 89: 3.3.2 資料選擇器(11)
解碼器與資料選擇器實現邏輯函數
  用八選一資料選擇器實現3變數函數：
1
1
0
1
1
0
1
1
B
A
C
00 01 11 10
0
1
D3
D6
D7
D5
D4
D2
D1
D0
S0
00 01 11 10
0
1
S1
S2
八選一資料選擇器功能的坎諾圖
注意對應關係

## Slide 90: 3.3.2 資料選擇器(12)
例:
解碼器與資料選擇器實現邏輯函數
  8選1資料選擇器可以實現4變數函數：
思：3個變數用在選擇控制端
1個變數在資料登錄端!
總共4個變數，3個用在選擇端，另一個變數怎麼辦？

## Slide 91: 3.3.2 資料選擇器(13)
E
S2
S1
S0
F
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6
D7
N
C
B
A
解碼器與資料選擇器實現邏輯函數：8選1資料選擇器可以實現4變數函數
“1”
“0”
令A=S0,B=S1,C=S2
D7
1 1 1
D6
0 1 1
D5
1 0 1
D4
0 0 1
D3
1 1 0
D2
0 1 0
D1
1 0 0
D0
0 0 0
函數F的值
輸入
S0 S1 S2

## Slide 92
作業: 4.3, 4.5, 4.6, 4.10, 4.15, 4.22

## Slide 95
注2：“四位元二選一”是指一個晶片裡面包含4個二選一選擇器。
注1：要求用2種方法實現：第一種方法要求只用門電路來實現；第二種方法只用“1個8選1”+“1個4位2選1”來實現，不用其他門。
注：解碼器有使能端。