## Slide 1: 數位邏輯電路
清華大學電腦系
陶品
taopin@tsinghua.edu.cn
辦公室：FIT 3－531 （13717813059）

## Slide 2: 3.3 常用的中規模組合邏輯電路
3.3.1 解碼器
3.3.2 資料選擇器
3.3.3 編碼器
3.3.4 資料比較器
3.3.5 同位器
3.3.6 可程式設計邏輯器件
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）


## Slide 3: 組合邏輯電路的分析與設計
組合邏輯電路分析
組合邏輯電路設計
邏輯電路圖
邏輯運算式
列出功能表
思考
得出有意義的功能描述
畫出美觀的邏輯電路圖
邏輯運算式
列出功能表
理解功能要求

## Slide 4: 3.3.3 編碼器（0）
如果給出一個這樣的邏輯圖，同學們能不能分析出邏輯功能？
I0
I1
I2
I3
＋
＋
A0
A1

## Slide 5: 3.3.3 編碼器（1）
編碼器(Encoder)
  編碼器原理
  優先編碼器(Priority Encoder)
  8-3優先編碼器
  擴展應用：16-4 優先編碼器

## Slide 6: 3.3.3 編碼器（2）
編碼器(Encoder)原理
  功能：將解碼器反過來，對應輸入的每一個狀態，輸出一個編碼。
  常用編碼器
    4-2編碼，將輸入的4個狀態編成2位二進位數字碼；
    8-3編碼，將輸入的8個狀態編成3位二進位數字碼；
    BCD編碼，將10個輸入編成BCD碼。

## Slide 7: 3.3.3 編碼器（3）
為什麼要用編碼器？
1 0
0 1
0 0
“線與”
CPU
外設0
外設1
外設2
int
外設3
編碼器
1 1

## Slide 8: 3.3.3 編碼器（4）
I0 | I1 | I2 | I3 | A0 | A1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
4-2編碼器：將輸入的4個狀態編成2位二進位數字碼
功能表
I0
I1
I2
I3
A0
A1
4-2編
碼
器

## Slide 9: 3.3.3 編碼器（5）
I0
I1
I2
I3
＋
＋
A0
A1

## Slide 10: 3.3.3 編碼器（6）
如果給出一個這樣的邏輯圖，同學們能不能分析出邏輯功能？
I0
I1
I2
I3
＋
＋
A0
A1

## Slide 11: 3.3.3 編碼器（7）
8-3編碼器的設計與4-2編碼器類似，課堂上不在講解，希望同學們自己課後練習。

## Slide 12: 3.3.3 編碼器（8）
8421碼編碼器
  功能：將輸入信號編碼成8421碼。
  輸入：X0～X9
  輸出：Y0～Y3
8421
編碼器
X0
X1
X9
Y0
Y1
Y2
Y3




## Slide 13: 3.3.3 編碼器（9）
8421碼編碼器功能表及輸出運算式
X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 | Y3 Y2 Y1 Y0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 0 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 1

## Slide 14: 3.3.3 編碼器（10）
根據8421碼編碼器輸出運算式畫出邏輯圖
Y0
Y1
Y2
Y3
X2
X1
X9
X8
X7
X6
X5
X4
X3

## Slide 15: 3.3.3 編碼器（11）
前面設計的編碼器存在的問題
  4－2編碼器
  8421碼編碼器

## Slide 16: 3.3.3 編碼器（12）
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
A1
A0
I3
I2
I1
I0
功能表
4－2編碼器的問題
假設I1＝”0”， I2 ＝”0”，
從輸出運算式中可以得到A0 ＝“1” A1 ＝“1”
產生問題的原因是：2－4編碼器的功能表中沒有完全包含輸入的全部邏輯組合。

## Slide 17: 3.3.3 編碼器（11）
前面設計的編碼器存在的問題
  只有互斥輸入時，才能用這種編碼器。即在任一時刻所有輸入線中最多只允許有一個為“0”（4－2編碼器器）或“1”（8421碼編碼器），否則編碼器會發生混亂。
解決辦法：
  採用優先編碼器。

## Slide 18: 3.3.3 編碼器（13）
優先編碼器
  當兩條或兩條以上線為“0”時，優先按輸入編號大的編碼，稱優先編碼器(Priority Encoder) 。
  以8-3優先編碼器為例

## Slide 19: 3.3.3 編碼器（14）
8-3優先編碼器
0
1
2
3
4
5
6
7
8鍵鍵盤優先編碼器設計
A0
A1
A2
Ei
GS
Eo
1)需要對各鍵進行編碼 A2,A1,A0
2)需要設定輸入使能
3)需要設定輸出的編碼是否有效指示Gs
4)需要設定是否允許編碼級聯輸出E0
Ei

## Slide 20: 8-3優先編碼功能表
(A2,A1,A0用反碼編碼，Gs為編碼輸出有效， 為使能輸入,
為允許級聯輸出)
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
X
1
0
X
X
X
X
X
X
X
0
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
GS
1
1
1
1
1
1
1
1
0
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
X
0
1
0
0
1
1
1
0
X
X
0
0
1
1
1
1
0
X
X
X
0
0
1
0
1
0
X
X
X
X
0
0
0
1
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
A2
A1
A0
6
5
4
3
2
1

## Slide 21: 8-3優先編碼功能表
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
X
1
0
X
X
X
X
X
X
X
0
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
GS
1
1
1
1
1
1
1
1
0
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
X
0
1
0
0
1
1
1
0
X
X
0
0
1
1
1
1
0
X
X
X
0
0
1
0
1
0
X
X
X
X
0
0
0
1
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
A2
A1
A0
6
5
4
3
2
1

## Slide 22: 8-3優先編碼功能表
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
X
1
0
X
X
X
X
X
X
X
0
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
GS
1
1
1
1
1
1
1
1
0
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
X
0
1
0
0
1
1
1
0
X
X
0
0
1
1
1
1
0
X
X
X
0
0
1
0
1
0
X
X
X
X
0
0
0
1
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
A2
A1
A0
6
5
4
3
2
1

## Slide 23: 8-3優先編碼功能表
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
X
1
0
X
X
X
X
X
X
X
0
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
GS
1
1
1
1
1
1
1
1
0
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
X
0
1
0
0
1
1
1
0
X
X
0
0
1
1
1
1
0
X
X
X
0
0
1
0
1
0
X
X
X
X
0
0
0
1
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
A2
A1
A0
6
5
4
3
2
1

## Slide 24: 8-3優先編碼功能表
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
X
1
0
X
X
X
X
X
X
X
0
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
GS
1
1
1
1
1
1
1
1
0
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
X
0
1
0
0
1
1
1
0
X
X
0
0
1
1
1
1
0
X
X
X
0
0
1
0
1
0
X
X
X
X
0
0
0
1
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
A2
A1
A0
6
5
4
3
2
1

## Slide 25: 優先編碼功能表
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
X
1
0
X
X
X
X
X
X
X
0
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
GS
1
1
1
1
1
1
1
1
0
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
X
0
1
0
0
1
1
1
0
X
X
0
0
1
1
1
1
0
X
X
X
0
0
1
0
1
0
X
X
X
X
0
0
0
1
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
A2
A1
A0
6
5
4
3
2
1
(A2,A1,A0用反碼編碼， 為使能輸入，Gs為編碼輸出有效， 為允許級聯輸出)

## Slide 26
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
X
1
0
X
X
X
X
X
X
X
0
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
GS
1
1
1
1
1
1
1
1
0
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
X
0
1
0
0
1
1
1
0
X
X
0
0
1
1
1
1
0
X
X
X
0
0
1
0
1
0
X
X
X
X
0
0
0
1
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
A2
A1
A0
6
5
4
3
2
1
如果 ＝0，輸入有“0”，則Gs＝“ 0”， =“1”編碼有效，級聯禁止
如果 ＝0，輸入全為“1”，則Gs＝“1”， =“0”編碼無效，級聯有效
如果 ＝1, 無論輸入為何值，Gs =“1”, =“1”編碼無效，級聯禁止
輸出編碼為反碼，即用“000”表示7，用“111”表示0

## Slide 27: 3.3.3 編碼器（15）
將8-3優先編碼器擴展為16-4優先編碼器
8
9
A
B
C
D
E
F
Ei
GS
Eo
0
1
2
3
4
5
6
7
Ei
GS
Eo
A0
A3
A1
A2
高位有效，強制低位元無效
生成相應的編碼輸出
Gs
E0

## Slide 28: 3.3.3 編碼器（16）
將8-3優先編碼器擴展為16-4優先編碼器
若高位片有“0”輸入，高位Eo=1,應禁止低位片，以(A2~0)高作為(A2~0)16-4 ，高位片的Gs(=0)作為( A3)16-4
7 6 5 4 3 2 1 0
15 … 10 9 8
輸入
輸入
A2
A1
A0
E0
Gs
7 6 5 4 3 2 1 0
低位片
A2
A1
A0
E0
Gs
7 6 5 4 3 2 1 0
高位片
A3
A2
A1
A0
輸出
Gs
E0

## Slide 29: 3.3.3 編碼器（16）
將8-3優先編碼器擴展為16-4優先編碼器
7 6 5 4 3 2 1 0
15 … 10 9 8
輸入
輸入
若高位片無“0”輸入，高位Eo=0,低位片工作，以(A2~0)低作為 (A2~0)16-4 ， ( A3)16-4 為“1”
A2
A1
A0
E0
Gs
7 6 5 4 3 2 1 0
低位片
A2
A1
A0
E0
Gs
7 6 5 4 3 2 1 0
高位片
A3
A2
A1
A0
輸出
Gs
E0

## Slide 30: 3.3.3 編碼器（18）
優先編碼器在電腦中的應用
  設備按照優先等級編碼，用於中斷回應
  鍵盤輸入的讀取
  ……

## Slide 31: 3.3 常用的中規模組合邏輯電路
3.3.1 解碼器
3.3.2 資料選擇器
3.3.3 編碼器
3.3.4 資料比較器
3.3.5 同位器
3.3.6 可程式設計邏輯器件
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）


## Slide 32: 3.3.4 資料比較器(1)
3.3.4 資料比較器
  定義：數位系統中能夠完成資料比較功能的部件
  功能：比較A、B兩數，判斷A>B、A<B、A=B。
  基本運算：以四位比較為例說明。
A3 A2 A1 A0
B3 B2 B1 B0
從高位開始比較，
若A3>B3 則A>B，
若A3<B3 則A<B，
若A3=B3 則再比較低位

## Slide 33: 3.3.4 資料比較器(2)
3.3.4 資料比較器
  廣義的比較條件
Ai>Bi的條件：Ai=1，Bi=0；即
Ai<Bi的條件：Ai=0，Bi=1；即
Ai=Bi的條件：
A
B
+
A>B Z
A<B W
A=B Y

## Slide 34: 3.3.4 資料比較器(3)
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | A>B A<B A=B
A3> B3 | X | X | X | 1 0 0
A3< B3 | X | X | X | 0 1 0
A3= B3 | A2 >B2 | X | X | 1 0 0
A3= B3 | A2 <B2 | X | X | 0 1 0
A3= B3 | A2 =B2 | A1>B1 | X | 1 0 0
A3= B3 | A2 =B2 | A1<B1 | X | 0 1 0
A3= B3 | A2 =B2 | A1= B1 | A0 >B0 | 1 0 0
A3= B3 | A2 =B2 | A1= B1 | A0 <B0 | 0 1 0
A3= B3 | A2 =B2 | A1= B1 | A0 =B0 | 0 0 1
運算式：教材P128
A
B
4位
比較器
A>B
A<B
A=B
資料比較器功能表

## Slide 35: 3.3.4 資料比較器(3)
+
Y0
W3
W2
Y3
W1
Y2
W0
Y1
A>B
+
Y0
Z3
Z2
Y3
Z1
Y2
Z0
Y1
A<B
Y0
Y3
Y2
Y1
A=B

## Slide 36: 3.3.4 資料比較器(4)
3.3.4 資料比較器
  分段比較：多片比較器構成更長位數的方法
  比較器不僅輸出比較結果，還要能接受其它片輸出的結果。
A
B
4位
比較器
A>B
A<B
A=B
A>B
A<B
A=B
74LS85
低位結果
高位資料

## Slide 37: 3.3.4 資料比較器(5)
3.3.4 資料比較器
  應用舉例：用兩片4位元數字比較器構成一個8位元的數字比較器
A>B
A<B
A=B
4位
比較器
高位
A>B
A<B
A=B
A0
A3
B0
B3
4位
比較器
低位
A>B
A<B
A=B
A>B
A<B
A=B
A4
A7
B4
B7

## Slide 38: 3.3 常用的中規模組合邏輯電路
3.3.1 解碼器
3.3.2 資料選擇器
3.3.3 編碼器
3.3.4 資料比較器
3.3.5 同位器
3.3.6 可程式設計邏輯器件
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）


## Slide 39: 3.3.5 同位器
3.3.5 同位器
  “奇偶檢測”是檢測資料中包含奇數個“1”，還是偶數個“1”。
  同位：發送或存儲時產生同位碼，在接收方或讀出時進行同位，判斷是否出錯
  採用同位方法，去檢查資料傳輸和記錄中是否產生了錯誤
  但是只能發現“1位錯”，而且不能糾錯
  要產生更強的檢錯和糾錯能力，要增加校驗位數

## Slide 40: 同位器邏輯結構圖
D0
D7
用於發送和接收的同位邏輯結構圖
Notes: 奇偶碼可為“1”或“0”
若奇偶碼為“1”
² 如果八位元資料A~H中包含奇數個“1”，則片I的ODD=0（稱奇偶檢測碼）
若傳輸無誤，則ODDII=1
若傳輸有誤，則接收的資料包含偶數個“1”，則ODDII＝0
² 如果八位元資料中包含偶數個“1”，則ODDI=1
若傳輸無誤，則ODDII=1
若傳輸有誤，則ODDII＝0
所以，以ODDII=1表示傳輸無誤
ODD II=0表示傳輸有誤

## Slide 41: 異或閘構成八位元同位檢查位元產生電路
+
+
+
+
+
+
+
ODD 奇
EVEN 偶
奇數個1
奇數個1
奇數個1
Notes: 異或電路能“成對地”消去“1”，因此可用來檢測兩位數碼的奇偶性質。
異或電路塔狀連接能對多位數據進行奇偶檢測

## Slide 42: 九位元奇偶檢驗電路

## Slide 43: 3.3 常用的中規模組合邏輯電路
3.3.1 解碼器
3.3.2 資料選擇器
3.3.3 編碼器
3.3.4 資料比較器
3.3.5 同位器
3.3.6 可程式設計邏輯器件
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）


## Slide 44
“軟體固化”, “以存代算”思想的體現
用軟體設計硬體：硬體描述語言(HDL)
硬體設計的進步:方便、靈活、可修改設計
  用戶可程式設計
  設計方便
  易於實現
3.3.6 可程式設計邏輯電路

## Slide 45: 中小規模可程式設計邏輯器件
可程式設計邏輯器件PLD (Programmable Logic Device)
是一大類器件的總稱,包括:
  ROM (Read-Only Memory) 唯讀記憶體
  PLA (Programmable Logic Array) 可程式設計邏輯陣列
  PAL (Programmable Array Logic) 可程式設計陣列邏輯
  GAL (General Array Logic) 通用陣列邏輯

## Slide 46
中小規模可程式設計邏輯器件
  唯讀記憶體（ROM）
  可程式設計邏輯陣列（PLA）
  可程式設計陣列邏輯（PAL)
  通用陣列邏輯（GAL）

3.3.6 可程式設計邏輯電路

## Slide 47: §1. ROM(唯讀記憶體)
兩大類記憶體（Memory）
  ROM (Read-Only Memory)
    一旦資訊寫入，在機器上唯讀
  RAM (Random-Access Memory)
    隨機記憶體，在運行狀態可讀可寫
ROM功能
  存放固定資訊
    程式，常數，指令，......
ROM的優點
  信息非“易失”(Nonvolatile)
  結構簡單，規律性強，容量大

## Slide 48: §1. ROM
三種ROM
  掩模型ROM (Mask ROM) (工廠程式設計)
    用戶提交碼點,在工廠程式設計
  可程式設計ROM (PROM) (用戶一次程式設計)
    出廠保留全部熔絲，使用者可程式設計但不可改寫
  可改寫ROM (EPROM) (用戶多次程式設計)
    光可改寫 (UV EPROM)
    電可改寫 (E2PROM)
Notes:     光可改寫的ROM一般可改寫100次以上，資訊保存20年以上

## Slide 49
ROM分類
ROM
PROM
Mask PROM
EPROM
UV EPROM
EEPROM
Flash EEPROM
Standard EEPROM
多次程式設計
工廠程式設計
用戶程式設計
One Time PROM
一次程式設計

## Slide 50: §1. ROM
Address
Decoder
W0
W1
W2
W3
A0
A1
存儲體
B3
B2
B1
B0
讀出放大器
F3
F2
F1
F0
字線
位線
4字×4位
Notes: W—word
A—Address

## Slide 51: ROM
B0 B1 B2 B3
1010
0100
1001
0110
A1
A0
位址解碼
存儲體
W0
W1
W2
W3

## Slide 52
B0 B1 B2 B3
W0
W1
W2
W3
W0
W2
B0
二極體或閘
A1
A0

## Slide 53
存儲體可以畫為：或陣列
W0
W1
W2
W3
B0 B1 B2 B3
W0
W1
W2
W3
B0
+
W0W2
B0
+
+
B0 B1 B2 B3
W0
W1
W2
W3
A1
A0
Notes: 或陣列

## Slide 54
A0
A1
W0 W1 W2 W3
A0
_
A0
A1
_
A1
位址解碼：與陣列
B0 B1 B2 B3
W0
W1
W2
W3
A1
A0
W0
A0
_
A0
A1
_
A1
W0
_ _
A0 A1

## Slide 55
W0 W1 W2 W3
位址解碼：與陣列
B0
B1
B2
B3
A0
A1
A0
_
A0
A1
_
A1
+
+
+
+
存儲體
或陣列
ROM記憶體邏輯結構

## Slide 56
PROM的結構
與陣列固定、或陣列可程式設計
Y0
+
+
+
+
Y1
Y2
Y3
W0 W1 W2 W3
A0
A1
固定連接
可程式設計連接
不連接
已程式設計連接

## Slide 57: ROM
例：8x4 ROM
A0
A1
A2
與陣列
不可程式設計
F0
F1
F2
F3
或陣列
可程式設計

## Slide 58: ROM的應用
碼制變換
  8421典型格雷碼Gray Code
16 x 4
ROM
8421 Code
典型Gray Code

## Slide 59
十進位數字 | 8421碼 | 典型格雷碼
0 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0011
3 | 0011 | 0010
4 | 0100 | 0110
5 | 0101 | 0111
6 | 0110 | 0101
7 | 0111 | 0100
8 …… | 1000 …… | 1100 ……
15 | 1111 | 1000

## Slide 60
W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10W11W12 W13 W14 W15
A0
A1
A2
A3
＋
＋
＋
＋
Y0
Y1
Y2
Y3
與陣列8×16＝128，或陣列4×16＝64，總點數192
十進位數字 | 典型格雷碼
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0011
3 | 0010
4 | 0110
5 | 0111
6 | 0101
7 | 0100
8 … | 1100 ……
15 | 1000

## Slide 61: 推薦ROM中與陣列的畫法
A0
A1
A2
A3
＋
＋
＋
＋
Y0
Y1
Y2
Y3

## Slide 62: 用4位元二進位計數器+ROM實現 典型格雷碼計數器
16 x 4
ROM
迴圈計數的8421碼
迴圈計數的典型格雷碼
4位元二進位計數器
ROM中存儲典型格雷碼

## Slide 63: ROM實現--三位二進位數字的平方
ROM是用及閘構成的變數解碼器及或閘組合而成
將真值表存儲在ROM裡實現組合函數的功能
可以用軟體方式來建立布耳函數的資訊
B1為恒”0”
B0與A0相同
可選擇8×4bit的ROM

## Slide 64: ROM真值表---三位元二進位平方
ROM真值表
選擇8×4bit的ROM
函數輸入對應ROM的地址
ROM輸出對應平方的輸出值

## Slide 65: 用ROM存儲電腦程式
高階語言程式
編譯器
8位機器碼
boot ROM體系設計
程式:第1位元組
程式:第2位元組
程式:最後一個位元組
A0
An
……
＋
＋
＋
Y0
Y7
Y6
…

## Slide 66
中小規模可程式設計邏輯器件
  唯讀記憶體（ROM）
  可程式設計邏輯陣列（PLA）
  可程式設計陣列邏輯（PAL)
  通用整列邏輯（GAL）
大規模可程式設計邏輯電路

3.3.6 可程式設計邏輯電路

## Slide 67: 可程式設計邏輯陣列(PLA)
ROM的特點
  輸入地址和存儲資訊一一對應。
  與陣列是解碼器，包括全部最小項，資訊表完全
PLA針對ROM這一特點
  邏輯壓縮
從邏輯設計的角度
  ROM與陣列產生的全部最小項（2n個）
  不管實際的邏輯函數需要多少個最小項，這2n個最小項都存在與ROM晶片中。
  為了提高晶片的利用率，與陣列不一定產生所有的最小項，只需產生邏輯函數所需的乘積項即可。

## Slide 68
W0 W1 W2 W3
A0
A1
+
+
+
+
Y0
Y1
Y2
Y3
W0 W1 W2 W3
A0
A1
+
+
+
+
Y0
Y1
Y2
Y3
PROM
與陣列固定、或陣列可程式設計
PLA
與、或陣列均可程式設計

## Slide 69
Y0
Y1
Y2
Y3
W0 W1 W2 W3
A0
A1
+
+
+
+
PAL
與陣列可程式設計、或陣列固定
PLA
與、或陣列均可程式設計
W0 W1 W2 W3
A0
A1
+
+
+
+
Y0
Y1
Y2
Y3

## Slide 70: PLA可程式設計邏輯陣列
PLA實現組合邏輯
  PLA實現組合邏輯時，將邏輯運算式寫成最簡與－或運算式
  再用與項(乘積項:product)的“或”操作構成或陣列

## Slide 71: PLA可程式設計邏輯陣列
例：用PLA實現8421碼到格雷碼的轉換
  8421碼表示為B3B2B1B0，格雷碼表示為G3G2G1G0。
  格雷碼和8421碼的轉換關係如下：

## Slide 72
十進位數字 | 8421碼 | 典型格雷碼
0 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0011
3 | 0011 | 0010
4 | 0100 | 0110
5 | 0101 | 0111
6 | 0110 | 0101
7 | 0111 | 0100
8 …… | 1000 …… | 1100 ……
15 | 1111 | 1000

## Slide 73: PLA可程式設計邏輯陣列
例：用PLA實現8421碼到格雷碼的轉換
  8421碼表示為B3B2B1B0，格雷碼表示為G3G2G1G0。
  格雷碼和8421碼的轉換關係如下：
將每個不同的與項用乘積項Pi表示

## Slide 74: PLA可程式設計邏輯陣列
將Gi用Pi表示，可得
P項用與陣列實現，Gi用或陣列實現

## Slide 75
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
B0
B1
B2
B3
＋
＋
＋
＋
G3
G2
G1
G0
與陣列8×7＝56，或陣列4×7＝28，總點數84

## Slide 76: PLA
輸入 |  |  |  | 輸出 |  |  |  |  |  |  | 
I3 | I2 | I1 | I0 | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 | F0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P267
例如：存儲資訊表
用16x8 ROM存儲
與陣列 ?x?
或陣列 ?x?
Notes: 《數位邏輯及數位積體電路》P239表

## Slide 77
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
I
0
I
1
I
2
I
3
P
0
P
1
P
2
P
3
P
4
P
5
P
6
P
7
P
8
I
0
I
1
I
2
I
3
P
0
P
1
P
2
P
3
P
4
P
5
P
6
P
7
P
8
P
15
……
（注:只畫了F0 ，F2 ，F7很多省略）
ROM容量：與陣列8x16，
或陣列8x16
用ROM存儲表7-1

## Slide 78
將運算式邏輯壓縮
輸入 |  |  |  | 輸出 |  |  |  |  |  |  | 
I3 | I2 | I1 | I0 | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 | F0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 79: PLA
運算式的或項轉化為乘積項(product)
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

## Slide 80: PLA
運算式的或項轉化為乘積項(product)

## Slide 81: PLA
根據含有乘積項的運算式作圖
I0
I1
I2
I3
P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

## Slide 82: PLA
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

## Slide 83
PLA容量
與陣列: 8x9
或陣列:8x9
2N(輸入數)
P項數
M(輸出數)
總點數:PLA:144
ROM:16x8+8x16=256
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

## Slide 84: PLA小結
PLA的特點
  與陣列可編：形成P項（不是最小項）
  或陣列可編
PLA的讀出方式
  一組位址可選中多個P項
PLA與ROM的區別
  ROM的資訊表原封不動，全解碼
  PLA作了邏輯壓縮，資訊表改動很大,但邏輯上等價
PLA的容量表示:
(輸入數) X (P項數) X (輸出數)

## Slide 85: PROM,PLA,PAL對比
PROM
  與陣列固定，或陣列可程式設計，實現組合邏輯
  實現時序邏輯電路需要外加觸發器
PLA
  與或陣列均可程式設計，實現組合邏輯
  實現時序邏輯電路需要外加觸發器
PAL
  與陣列可程式設計，或陣列固定
  不同的晶片可實現不同的邏輯，有些PAL只能實現組合邏輯電路，有些只能實現時序邏輯電路。
  一次性程式設計

## Slide 86: PROM,PLA,PAL對比
PROM、PLA、PAL共同存在的問題：
  不存在只用一種晶片，即可以實現組合邏輯電路，又可以實現時序邏輯電路
GAL是為解決這一問題而產生的晶片
  GAL:通用陣列邏輯（General Array Logic）

## Slide 87: 可程式設計器件工藝演化過程
PROM  PLA
  或陣列可程式設計
  與、或陣列都可程式設計，靈活，節省碼點
PLA  PAL
  工藝：簡化工藝,降低成本(熔絲工藝,一次程式設計)
  結構：輸入/輸出公用
  PAL是專用詞，MMI公司的產品
PAL  GAL
  工藝:電可擦除,多次程式設計.(Lattice公司1985年專利)
  結構：輸出巨集單元，更通用，
  或陣列不可程式設計

## Slide 88
    作業：4.12, 4.19, 4.20, 4.21, 7.5

## Slide 89
注：要求設計3個電路，1個電路只用反及閘（數量不限越少越好），1個電路只用4選1資料選擇器（數量不限越少越好），1個電路只用8選1資料選擇器（數量不限越少越好）。

## Slide 90
注：7段數碼管只需要顯示 0-9 即可