## Slide 1: 數位邏輯電路
清華大學電腦系
陶品
taopin@tsinghua.edu.cn
辦公室：FIT 3－531 （13717813059）

## Slide 2: 3.3 常用的中規模組合邏輯電路
3.3.1 解碼器
3.3.2 資料選擇器
3.3.3 編碼器
3.3.4 資料比較器
3.3.5 同位器
3.3.6 可程式設計邏輯器件
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）


## Slide 3: 3.3.7 運算器
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）
  加法器
    一位加法器
    四位元串列進位元加法器
    四位並行加法器
    16位加法器
  算數運算邏輯單元
    四位元算術邏輯運算單元
  乘法器

## Slide 4: 3.3.7 運算器
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）
  加法器 Adder
    半加器 （Half Adder）：不考慮低位元進位元輸入和向高位的進位元輸出，兩數碼Xn、Yn相加，稱半加 。
Xn | Yn | Hn
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 1 | 0
一位半加器功能表
Notes: Adder是電腦的一個基本運算部件，也是構成ALU的基礎

## Slide 5: 3.3.7 運算器
Xn | Yn | Cn-1 | Fn | Cn
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）
  加法器 Adder
    全加器 （Adder）： 將Xn、Yn及低位進位Cn-1相加，並將進位輸出Cn，稱全加 。
一位全加器功能表

## Slide 6: 3.3.7 運算器
真值表
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
Cn
Fn
Cn-1
Yn
Xn
框圖
Cn
Fn
Xn
Yn
Cn-1
∑
3輸入
2輸出
一位全加器 （Full Adder）

## Slide 7: 3.3.7 運算器
0
1
0
1
1
0
1
0
Xn
Yn
Cn-1
00 01 11 10
0
1
一位全加器 （Full Adder）
  坎諾圖化簡 Fn

## Slide 8: 3.3.7 運算器
一位全加器 （Full Adder）
  坎諾圖化簡Cn
1
1
1
0
0
1
0
0
Xn
Yn
Cn-1
00 01 11 10
0
1

## Slide 9: 3.3.7 運算器
不化簡，用全部最小項實現，需要3級門。
一位全加器實現方案1

## Slide 10: 3.3.7 運算器
寫 的運算式
經變換後只要2級門。
一位全加器實現方案2

## Slide 11: 3.3.7 運算器
一位全加器實現方案2(續）

## Slide 12: 3.3.7 運算器
Cn和Fn的形成需要三級門延遲
Cn和Fn的形成需要二級門延遲
四種形式的全加器（1）
(a)
(b)

## Slide 13: 3.3.7 運算器
分析全加器真值表中Fn和Cn的對應關係， Fn為“1”的條件有兩個：
1、Xn Yn Cn-1均為“1”
2、Xn Yn Cn-1只有一個為“1”（有至少1個“1”且Cn為“0” ）
用Cn 表示Fn，先組合出Cn ,再有Fn
真值表
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Cn
Fn
Cn-1
Yn
Xn
四種形式的1位全加器(2)
思考：如何只使用原信號，不需要反信號。

## Slide 14: 3.3.7 運算器
Cn的形成需要二級門延遲
Fn的形成需要三級門延遲
Cn的形成需要二級門延遲
Fn的形成需要三級門延遲
四種形式的全加器（3）
(c)
(d)

## Slide 15: 3.3.7 運算器
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）
  加法器
    一位加法器
    四位元串列進位元加法器
    四位並行加法器
    16位加法器
  算數運算邏輯單元
    四位元算術邏輯運算單元
  乘法器

## Slide 16: 3.3.7 運算器
Y2
X2
Y1
X1
Cin
Y4
X4
F4
Cout
FULL Adder
Y3
X3
F1
FULL Adder
Cout
F2
FULL Adder
Cout
F3
FULL Adder
Cout
四位元串列進位元加法器

## Slide 17: 3.3.7 運算器
Cn和Fn的形成需要三級門延遲
Cn和Fn的形成需要二級門延遲
四種形式的全加器（1）
(a)
(b)
哪個更快？

## Slide 18: 3.3.7 運算器
四位元串列進位元加法器
假設計算Fn需要2級，Cn需要2級，Cin、Xi和Yi同時到達。最後結果需要多少級延遲？
Y2
X2
Y1
X1
Cin
Y4
X4
F4
Cout
FULL Adder
Y3
X3
F1
FULL Adder
Cout
F2
FULL Adder
Cout
F3
FULL Adder
Cout
F1需要2級，C1需要2級，F2需要4級，C2需要4級，
F3需要6級，C3需要6級，F4需要8級，C4需要8級。

## Slide 19: 3.3.7 運算器
四位元串列進位元加法器
假設計算Fn需要3級，Cn需要2級，Cin、Xi和Yi同時到達。最後結果需要多少級延遲？
Y2
X2
Y1
X1
Cin
Y4
X4
F4
Cout
FULL Adder
Y3
X3
F1
FULL Adder
Cout
F2
FULL Adder
Cout
F3
FULL Adder
Cout
F1需要3級，C1需要2級，F2需要5級，C2需要4級，
F3需要7級，C3需要6級，F4需要9級，C4需要8級。

## Slide 20: 3.3.7 運算器
Cn的形成需要二級門延遲
Fn的形成需要三級門延遲
Cn的形成需要二級門延遲
Fn的形成需要三級門延遲
四種形式的全加器（3）
(c)
(d)
(c)、(d)交叉串聯更快！

## Slide 21: 集成4位元串列進位元加法器
(c)、(d)兩種一位加法器交叉串聯，C4、F4經4級門延遲生成，不僅提高了速度，還節省了門的數量！
F1需要3級，C1需要2級，F2需要3級，C2需要2級，
F3需要5級，C3需要4級，F4需要5級，C4需要4級。
4
3
2
1
(c)
(d)
(c)
(d)
C2

## Slide 22: 3.3.7 運算器(18)
四位元串列進位元加法器
  問題：由於前一個加法完成並提供進位後，下一個加法器才能開始運算。延遲長，速度慢。
  位數越多，加法完成的時間越長。
  是否可以用專用的進位元電路提高速度？
Y2
X2
Y1
X1
Cin
Y4
X4
F4
Cout
FULL Adder
Y3
X3
F1
FULL Adder
Cout
F2
FULL Adder
Cout
F3
FULL Adder
Cout

## Slide 23: 3.3.7 運算器(19)
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）
  加法器
    一位加法器
    四位元串列進位元加法器
    四位並行加法器
    16位加法器
  算數運算邏輯單元
    四位元算術邏輯運算單元
  乘法器

## Slide 24: 3.3.7 運算器(20)
四位並行加法器、超前進位加法器
  進位輸入是由專門的“進位門”綜合所有低位的加數、被加數及最低位進入輸入後提供的。
  由於進位不是由前一級加法器提供的，所以快速加法器又稱位超前進位加法器或並行進位加法器。
C1、C2、C3、C4是怎樣形成的？

## Slide 25: 3.3.7 運算器(21)
四位並行加法器、超前進位加法器
  C1、C2、C3、C4形成的條件
Gi = XiYi 稱為
產生進位函數
Pi=Xi+Yi 稱為
傳遞進位元函數

## Slide 26: 3.3.7 運算器(22)
化簡，得
改寫為

## Slide 27: 3.3.7 運算器(23)

## Slide 30
Ci延遲級數與位數無關: 都是2級; Fi基本都是3級
P1
G1
P2
G2
P3
G3
C0
C1
C2
C3
P4
G4
C4

## Slide 31: 3.3.7 運算器(24)
四位並行加法器、超前進位加法器
  進位輸入是由專門的“進位門”綜合所有低位的加數、被加數及最低位進位輸入後提供的。
  由於進位不是由前一級加法器提供的，所以四位並行加法器又稱超前進位加法器或快速加法器。

## Slide 32: 3.3.7 運算器(25)
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）
  加法器
    一位加法器
    四位元串列進位元加法器
    四位並行加法器
    16位加法器
  算數運算邏輯單元
    四位元算術邏輯運算單元
  乘法器

## Slide 33: 3.3.7 運算器(26)
  16位元串列加法器和16位並行加法器
  16位元串列加法器
    用4片四位並行加法器組成16位快速加法器
此時,片內雖然是並行,但片間進位元仍是串列逐片傳遞，
產生C4, C8 , C12 , C16的延遲各是幾級? Fi要幾級?(用P136圖)
C4需2級,F1~F4需3級；C8需4級,F5~F8需5級；C12需6級，
F9~F12需7級；C16需8級,F13~F16需9級. Cn=n/2級
C4
C12
C8

## Slide 34: 3.3.7 運算器(27)
  16位並行進位加法器：
    用類似四位並行加法器中C1、C2、C3、C4形成的原理，去形成片間快速進位C4、C8、C12、C16

## Slide 35: 3.3.7 運算器(28)
Notes: 用類似四位並行加法器中C1、C2、C3、C4形成的原理，去形成片間快速進位C4、C8、C12、C16

## Slide 36: 3.3.7 運算器(29)
Gm和Pm有規律，可以根據輸入X和Y直接計算得出，意味者4位加法器內部可以直接提供Gm和Pm。C4，C8，C12，C16可以設計一個“快速進位擴展器”形成。

## Slide 37: 3.3.7 運算器（30）
超前進位擴展器, 使得C4, C8 , C12 , C16同時產生!（P138）
16位並行進位加法器：
  超前進位擴展器

## Slide 38: 3.3.7 運算器（31）
16位元並行進位元加法器邏輯結構圖：
  用類似四位並行加法器中C1、C2、C3、C4形成的原理，去形成片間快速進位C4、C8、C12、C16
四位並行加法器的輸出提供Pm、Gm 需2級延遲，F需3級延遲。
則產生C4, C8 , C12 , C16的延遲各是幾級? Fi要幾級?

## Slide 39: 3.3.7 運算器
16位快速加法器的結構圖
四位並行加法器的輸出提供Pm、Gm 需2級延遲。產生C4, C8 , C12 , C16的延遲3級， F1 ～F4要3級， F5 ～F16要6級。
請大家課後比較：由1位全加器構成16位元串列加法器、4位並行加法器構成16位元串列加法器、16位元並行加法器計算結果所需要的級數。

## Slide 40: 3.3.7 運算器（32）
和4位加法器（或4位ALU）連用的超前進位擴展器專用器件(SN74182)（P146）

## Slide 41: 3.3.7 運算器（33）
4位ALU和超前進位擴展器組成16位元快速運算單元 （P146）

## Slide 42: 3.3.7 運算器
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）
  加法器
    1位加法器
    4位元串列進位元加法器
    4位元並行進位元加法器和快速進位元邏輯
    16位並行進位加法器
  算數運算邏輯單元
    4位元算術邏輯運算單元
  乘法器

## Slide 43: 3.3.7 運算器(34)
算數運算邏輯單元(ALU)
  ALU是CPU的核心,不僅完成算術（加法、減法等）運算,而且完成邏輯運算.
  ALU是多種功能集成在一起的器件,因此要有功能控制端.
    加
    減
    比較、與、或、非、移位

## Slide 44: 3.3.7 運算器(35)
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）
  加法器
    一位加法器
    四位元串列進位元加法器
    四位並行加法器
    16位加法器
  算數運算邏輯單元
    4位元算術邏輯運算單元
  乘法器

## Slide 45: 3.3.7 運算器(36)
四位元算術邏輯運算單元
  4位ALU的核心是4位並行加法器,通過控制加法器的一些邏輯門或改變進位元邏輯門能夠獲得多種功能。
運算元
被運算元
結果
進位
功能控制
4位
ALU

## Slide 46: 3.3.7 運算器(37)
4位元算術邏輯運算單元
  運算能力的獲得方法
    方法1：控制4位元加法器中的進位元邏輯，獲得多種運算能力
      簡單、但運算種類少
    方法2：改變加法器中的Gi和Pi來獲得多種運算能力
      運算種類多、但運算單元結構較複雜。

## Slide 47: 3.3.7 運算器(38)
方法1：控制4位元加法器中的進位元邏輯，獲得多種運算能力。
  簡單、運算種類較少。
  在控制信號CINH、EINH的作用下，可以完成4位元數的加、比較和邏輯乘（與）運算。
  如圖4－57所示（P139）

## Slide 48
電路1: 功能控制加在進位門和半加器
4-57
0
0
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 49
電路1: 功能控制加在進位門和半加器
4-57
0
0
1
1
1
1
0
1
1

## Slide 50: 3.3.7 運算器(39)
方法2：改變加法器中的Gi和Pi來獲得多種運算能力。
  運算種類多、但運算單元結構較複雜。
  圖4－59給出了這類集成化4位元運算單元（簡稱功能發生器）的邏輯圖。
  它能執行16種算數運算和16種邏輯運算。

## Slide 51: 3.3.7 運算器(40)
4位ALU功能表 (SN74181)
  M是狀態控制端，M＝”H”，執行邏輯運算，反之，執行算數運算。

## Slide 52
電路2: 功能控制加在輸入端,改變進位元產生函數Gi和進位元傳遞函數Pi
74181
P141

## Slide 53: 4位ALU (SN74181)
簡化邏輯圖
（控制端＝ HLLH）
3.3.7 運算器(41)

## Slide 54: 4位ALU功能
1．M=L （控制端＝ HLLH）
門13輸出
門14輸出
門15輸出
門16輸出
門19輸出
門13~16形成以X0~3、Y0~3、Cn為輸入的四位快速加
法器的各進位的反碼
3.3.7 運算器(42)

## Slide 55: 4位ALU功能
門19形成的是第3位向第4位進位的原碼
門21、23、25、27形成以Xn、Yn為輸入的半加和
門22
門24
門26
門28
F1--F4是全加和的反碼
3.3.7 運算器(43)

## Slide 56: 4位ALU功能
3.3.7 運算器(44)

## Slide 57: 4位ALU功能
2． M=H （控制端＝ HLLH）
門13~16均被封鎖，位元間沒有操作，電路執行邏輯運算
電路輸出為
電路是異或非邏輯
（比較器）.
3.3.7 運算器(45)

## Slide 58: MIT數位邏輯電路課中的ALU課件

## Slide 70: 3.3.7 運算器
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）
  加法器
    1位加法器
    4位元串列進位元加法器
    4位元並行進位元加法器和快速進位元邏輯
    16位並行進位加法器
  算數運算邏輯單元
    4位元算術邏輯運算單元
  乘法器（不要求掌握!）

## Slide 71
乘法器
3.3.7 運算器(46)
深度學習和大模型技術的迅速發展，如何實現更加高效的計算？比如4-bit量化的大模型的基本計算單元，需要4-bit加法、4-bit乘法以及其他運算子的組合。
從速度優先 轉向 簡單優先。

## Slide 72
十/二進位乘法
0 0 1 1
ⅹ) 0 1 0 1
0 0 1 1
＋)
0 0 1 1
0 0 1 1 1 1
例如：0011ⅹ0101=1111
1 1 0 0
1 1 0 0
ⅹ) 1 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0
＋)
1 1 0 0
3 5 15 12 12 144
1100ⅹ1100= 10010000
3.3.7 運算器(47)
0 0 0 0

## Slide 73
四位乘法器
3.3.7 運算器(48)
A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3
ⅹ)
A0B0
A1B0
A2B0
A3B0
A0B1
A1B1
A2B1
A3B1
A0B2
A1B2
A2B2
A3B2
A0B3
A1B3
A2B3
A3B3
+ )
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
An | Bn | Mn
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
一位乘法功能表（與運算）

## Slide 74
四位乘法器
3.3.7 運算器(49)
A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3
A3B0
A2B0
A1B0
A0B0
A3B1
A2B1
A1B1
A0B1
A3B2
A2B2
A1B2
A0B2
A3B3
A2B3
A1B3
A0B3

## Slide 75
四位乘法器
3.3.7 運算器(50)
A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3
A0B0
A1B0
A2B0
A3B0
A0B1
A1B1
A2B1
A3B1
A0B2
A1B2
A2B2
A3B2
A0B3
A1B3
A2B3
A3B3
0
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
4位加法器

## Slide 76
四位乘法器
3.3.7 運算器(51)
A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3
A0B0
A1B0
A2B0
A3B0
A0B1
A1B1
A2B1
A3B1
A0B2
A1B2
A2B2
A3B2
A0B3
A1B3
A2B3
A3B3
0
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
1
1
4
3
7
6
9
10
4位並行加法器

## Slide 77
並行四位乘法器
3.3.7 運算器(52)
思考題：
更快的四位乘法器可以多快？
如何將加法器和乘法器合在一起實現乘加器？
如何讓乘加器所需的門更少？從而部署大量乘加器實現高維矩陣的乘加運算。
如何實現一個神經計算單元？

## Slide 78: 3.3.7 運算器
3.3.7 運算器（算數邏輯單元 ALU）
  加法器
    1位加法器
    4位元串列進位元加法器
    4位元並行進位元加法器和快速進位元邏輯
    16位並行進位加法器
  算數運算邏輯單元
    4位元算術邏輯運算單元
  乘法器（不要求掌握!）

## Slide 79
    作業：4.18, 4.23
附加題：給出由最快的1位全加器構成16位元串列加法器、4位並行全加器構成16位元串列加法器、16位並行加法器計算結果（C16、F16）所需要的級數，要求描述計算過程。
注：可以再使用 1 個反閘