## Slide 1: 作業
5.30，5.32，5.33
分別用D觸發器和JK觸發器設計一個4位元可變模數計數器，狀態圖如圖所示。
0000
0001
0010
0011
1101
1110
1111
1100
0110
0101
0100
1010
1001
1000
1011
0111
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 2: 第四章 同步時序電路
Synchronous Sequential Logic Circuit
§1. 觸發器
§2. 同步時序電路的分析與設計方法
§3. 計數器
§4. 寄存器


## Slide 3: 同步時序電路的分析與設計方法
同步時序電路的分析步驟
  根據電路圖列出觸發器激勵函數運算式和電路輸出函數；（分析由於觸發器輸入的變化而引起次態的變化以及輸出的變化，所以必須要明確觸發器的輸入變化）
  根據電路輸入和觸發器激勵函數建立次態運算式和狀態表； （分析觸發器狀態的變化規律）
  畫出狀態圖和時序圖；（能夠更直觀分析狀態的變化規律）
  分析輸出序列和輸入序列的關係，說明時序電路的邏輯功能；

## Slide 4: 同步時序電路的分析與設計方法
同步時序電路的設計
  根據要求的邏輯功能，設計能夠完成該邏輯功能的邏輯電路
  同步時序電路設計過程是同步時序電路分析的逆過程
設計過程：文字描述 狀態圖邏輯圖
例：用反及閘和D觸發器設計一個同步時序邏輯電路，以檢測輸入信號序列是否為連續的“110”。
Notes: 同步時序電路的概念：

## Slide 5: 同步時序電路的分析與設計方法
同步時序電路的設計步驟：
1）確定輸入變數和輸出變數
2）作原始狀態表：根據給定的電路設計條件構成原始狀態表。
3）狀態化簡：原始狀態表通常不是最小化狀態表，它一般包含多餘的狀態，因此要對原始狀態表進行化簡。
4）狀態分配：給簡化後的狀態用一個二進位數字來編碼。
5）求出激勵函數和輸出函數：根據選用的觸發器激勵表和電路的狀態表，綜合出電路中各個觸發器的激勵函數和電路的輸出函數。
6）畫邏輯圖

## Slide 6: 同步時序電路的分析與設計方法
例：用反及閘和D觸發器設計一個同步時序邏輯電路，以檢測輸入信號序列是否為連續的“110”。
第一步：確定輸入變數和輸出變數
  由題意可知：
    該時序邏輯電路只有一個輸入變數，記為X，X是一個二進位序列；
    輸出變數也只有一個，記為Z，要求Z能夠給出檢測信號，以表明輸入X是否為連續的“110”序列。

## Slide 7: 同步時序電路的分析與設計方法
第二步：作原始狀態表：根據給定的電路設計條件構成原始狀態表。
a
b
c
d
e
f
g
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
假設該邏輯電路的初始狀態為a,根據題意,可列出不同X序列輸入下電路狀態的變化規律以及輸出Z的值。

## Slide 8: 同步時序電路的分析與設計方法
狀態圖的另一種方式
a
b
c
d
e
f
g
d
e
f
g
d
e
f
g
0
1
0
0
00
0
000
0
01
001
0
10
11
0
0
0
0
010
011
0
101
0
100
0
110
111
1
0

## Slide 9: 同步時序電路的分析與設計方法
作原始狀態表
a
b
c
d
e
f
g
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
QN
X
0
1
b,0(QN+1,Z)
c,0(QN+1,Z)
d,0
e,0
f,0
g,0
d,0
e,0
f,0
g,0
d,0
e,0
a
b
c
d
e
f
g
f,1
g,0
原始狀態表

## Slide 10: 同步時序電路的分析與設計方法
第三步 狀態化簡：原始狀態表通常不是最小化狀態表，它一般包含多餘的狀態，因此要對原始狀態表進行化簡
QN
X
0
1
b,0
c,0
d,0
e,0
f,0
g,0
d,0
e,0
f,0
g,0
d,0
e,0
a
b
c
d
e
f
g
f,1
g,0
原始狀態表
從原始狀態表可以發現：狀態b,d,f
在輸入X＝0或1時，輸出都為0且次
態都為d和e,所以b,d,f可以合併成一
個狀態，記為s1＝{ b,d,f }；
同理可得:c,e可合併為一個狀態，
記為s2 ＝{ c,e } ；

## Slide 11: 同步時序電路的分析與設計方法
第三步 狀態化簡：原始狀態表通常不是最小化狀態表，它一般包含多餘的狀態，因此要對原始狀態表進行化簡
QN
X
0
1
b,0
c,0
d,0
e,0
f,0
g,0
d,0
e,0
f,0
g,0
d,0
e,0
a
b
c
d
e
f
g
f,1
g,0
原始狀態表
根據分析作出中間狀態表
中間狀態表
QN
X
0
1
s1,0
s2,0
s1,0
s2,0
s1,0
g,0
a
s1
s2
g
s1,1
g,0

## Slide 12: 同步時序電路的分析與設計方法
第三步 狀態化簡：原始狀態表通常不是最小化狀態表，它一般包含多餘的狀態，因此要對原始狀態表進行化簡
中間狀態表
QN
X
0
1
s1,0
s2,0
s1,0
s2,0
s1,0
g,0
a
s1
s2
g
s1,1
g,0
繼續考察中間狀態表，發現a和s1
可以合併為一個狀態，記為S1；
將s2記為S2；將g記為S3。
最簡狀態表
QN
X
0
1
S1,0
S2,0
S1,0
S3,0
S1
S2
S3
S1,1
S3,0

## Slide 13: 同步時序電路的分析與設計方法
根據狀態表做出狀態圖
最簡狀態表
QN
X
0
1
S1,0
S2,0
S1,0
S3,0
S1
S2
S3
S1,1
S3,0
S1
S2
S3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0

## Slide 14: 同步時序電路的分析與設計方法
a
b
c
d
e
f
g
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
S1
S2
S3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
原始狀態圖和最簡狀態圖比較
S1＝{a,b,d,f }
S2 ＝{ c,e }
S3 ＝{ g }

## Slide 15: 同步時序電路的分析與設計方法
第四步：狀態分配：給簡化後的狀態用一個二進位數字來編碼。
  對所確定的狀態S1 S2 S3 給出二進位編碼
同步時序電路的狀態是通過觸發器實現的，3種狀態至少需要2個觸發器y1和y2。兩個觸發器的輸出Q1和Q2共有4種組合：
  要將這4種編碼分配給三個狀態。
    問題：究竟選用什麼樣的編碼方案?
    編碼方案的不同可能會影響到所設計電路的經濟性
00 10 11
— —
（Q2 Q1）
—
（Q2 Q1）
（Q2 Q1）

## Slide 16: 同步時序電路的分析與設計方法
第四步：狀態分配：給簡化後的狀態用一個二進位數字來編碼。
  假定S1 ＝00，S2 ＝10，S3 ＝11 可以畫出110序列檢測器的組成框圖。
組合邏輯
CP
X
Z
D
CP
D
CP
D1
D2
Q1
Q2
—
Q1
Q1
—
Q2
Q2

## Slide 17: 同步時序電路的分析與設計方法
第五步：求出激勵函數和輸出函數：根據選用的觸發器激勵表和電路的狀態表，綜合出電路中各個觸發器的激勵函數和電路的輸出函數。
組合邏輯
X
Z
D1
D2
Q1
Q2
Q1
Q2
為了確定輸出函數Z和激勵函數（D1和D2的運算式），需要利用編碼狀態給定現態和次態，並利用D觸發器的激勵表，找出輸入X現態Q1，Q2與D的真值關係。設計一個組合邏輯電路。

## Slide 18: 同步時序電路的分析與設計方法（5）
D觸發器的功能表、激勵表
D Qn | Qn+1
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 1 1
D觸發器功能表
(簡化功能表)
Qn Qn+1 | D
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 1 0 1
激勵表

## Slide 19: 同步時序電路的分析與設計方法
第五步：求出激勵函數和輸出函數（用D觸發器）
X Q2N Q1N Q2(N＋1) Q1(N＋1) D2 D1 Z
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1
1 0 0 1 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 × × × × ×
1 0 1 × × × × ×
D2=X，D1=XQ2N，Z=X Q1N
S1
S2
S3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
能否自啟動？

## Slide 20: 同步時序電路的分析與設計方法
自啟動檢查（用D觸發器）
D2=X，D1=XQ2N，Z=X Q1N
S1
S2
S3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
X Q2N Q1N D2 D1 Q2(N＋1) Q1(N＋1) Z
0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 1 0 0
01
0
1
1
0
能自啟動

## Slide 21: 同步時序電路的分析與設計方法
第六步：畫邏輯圖（用D觸發器）
Q1
D
CP
D
CP
CP
X
Z
D1
D2
Q2
D2=X，D1=XQ2N，Z=X Q1N
—
Q
Q
Q
—
Q

## Slide 22: 同步時序電路的分析與設計方法
如果用J，K觸發器設計的話，怎麼設計？
組合邏輯
X
Z
J1
K1
Q1
Q2
Q1
Q2
K2
J2

## Slide 23: 同步時序電路的分析與設計方法（7）
J-K觸發器的功能表、激勵表、狀態表、狀態圖與狀態方程
功能表
J K Qn | Qn+1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 1 0 0 1 1 1 0
Hold
Store 0
Store 1
Count
x
x
1
0
0 0 0
0 1 1
1 0 x
1 1 x
K
Qn Qn+1 J
激勵表

## Slide 24
0 0 0 0 0 0 × 0 × 0
X Q2N Q1N Q2(N＋1) Q1(N＋1) J2 K2 J1 K1 Z
0 1 0 0 0 × 1 0 × 0
0 1 1 0 0 × 1 × 1 1
1 0 0 1 0 1 × 0 × 0
1 1 0 1 1 × 0 1 × 0
1 1 1 1 1 × 0 × 0 0
0 0 1 × × × × × × ×
1 0 1 × × × × × × ×
S1
S2
S3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
J2=X，K2=X，
J1=XQ2N，K1=
Z=X Q1N
—
X
能否自啟動？

## Slide 25: 同步時序電路的分析與設計方法
自啟動檢查
X Q2N Q1N J2 K2 J1 K1 Q2(N＋1) Q1(N＋1) Z
0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
J2=X，K2=X，
J1=XQ2N，K1=
Z=X Q1N
—
X
S1
S2
S3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
01
0
1
1
0
能自啟動

## Slide 26: 同步時序電路的分析與設計方法
同步時序電路的設計中的關鍵步驟：
  確定輸入變數和輸出變數
  作原始狀態表：根據給定的電路設計條件構成原始狀態表。
  狀態化簡：原始狀態表通常不是最小化狀態表，它一般包含多餘的狀態，因此要對原始狀態表進行化簡。
  狀態分配：給簡化後的每個狀態用一個二進位數字來編碼。
  求出激勵函數和輸出函數：根據選用的觸發器激勵表和電路的狀態表，綜合出電路中各個觸發器的激勵函數和電路的輸出函數。
  畫邏輯圖

## Slide 27: 同步時序電路的分析與設計方法
同步時序電路設計——總結
  畫原始狀態圖，
  不要想著節省狀態，一定要畫全；要考慮到從每個狀態出來所有的輸出情況。
  畫原始狀態表
  化簡狀態表
  求控制函數和輸出函數
最困難的是第一步，只要有了原始狀態圖，後面的步驟是有規律的。

## Slide 28: 第四章 同步時序電路
Synchronous Sequential Logic Circuit
§1. 觸發器
§2. 同步時序電路的分析與設計方法
§3. 計數器
§4. 寄存器


## Slide 29: 計數器
計數器的功能：對CP脈衝計數，一個脈衝變化一次狀態
計數器的種類：
  按照時鐘數量：同步計數器，非同步計數器
  按照計算方法：加法計數器(加1,加2等), 減法計數器(減1,減2等), 可逆計數器等
  按照進制：二進位計數器(模為2n),十進位計數器,任意進制計數器等
  其他：環形計數器,扭環計數器等特殊電路結構的計數器
計數器是應用最多的一類標準器件

## Slide 30: 計數器
計數器
  同步二進位計數器設計
  十進位計數器設計
  可逆計數器設計
  集成化的4位元二進位計數器設計
  設計計數器時要注意的問題

## Slide 31: 計數器
同步二進位計數器
  二進位計數器是最常使用的一類計數器.
  通常指按照二進位數字的規律每次加1的同步計數器

## Slide 32: 計數器
用D觸發器實現4位元二進位計數器.
0000
0001
0010
0011
0111
0110
0101
0100
1000
1110
1101
1100
1011
1001
1010
1111
16個狀態（0000～1111）都是必要的,不能簡化。
第一步:畫出原始狀態圖

## Slide 33: 計數器
N | Q3n | Q2n | Q1n | Q0n | Q3N+1 | Q2N+1 | Q1N+1 | Q0N+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
四位元二進位計數器的狀態表
第二步:畫出狀態表
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0

## Slide 34: 計數器
第三步：利用狀態表，求次態運算式
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q3(N+1)Q2(N+1) Q1(N+1)Q0(N+1)
4位元二進位計數器的狀態表
0001
0010
0100
0011
0101
0110
1000
0111
1101
1110
0000
1111
1001
1010
1100
1011

## Slide 35: 計數器
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q1 (n+1)
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q0 (n+1)
用坎諾圖求次態運算式（用D觸發器實現4位元二進位計數器）
—
Q0(n+1)=Q0n
Q1(n+1)=Q1nQ0n

## Slide 36: 計數器
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q3 (n+1)
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q2 (n+1)
用坎諾圖求次態運算式
Q2(n+1)=Q2nQ1nQ0n
Q3(n+1)=Q3nQ2nQ1nQ0n

## Slide 37: 計數器
第四步：求激勵函數運算式
用D觸發器實現4位元二進位計數器.
D觸發器激勵函數：
狀態方程
激勵函數的
原理運算式
激勵函數的
實用運算式
—
Q0(n+1)=Q0n
Q1(n+1)=Q1nQ0n
Q2(n+1)=Q2nQ1nQ0n
Q3(n+1)=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
D1=Q1nQ0n
D2=Q2nQ1nQ0n
D3=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
————
—
— —
D1=Q0nQ1n
——————
————
— — —
D2=Q0n+Q1nQ2n
—————————
——————
— — — —
D3=Q0n+Q1n+Q2nQ3n

## Slide 38
狀態方程
—
Q0(n+1)=Q0n
Q1(n+1)=Q1nQ0n
Q2(n+1)=Q2nQ1nQ0n
Q3(n+1)=Q3nQ2nQ1nQ0n

## Slide 39: 計數器
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
Q0
Q1
Q2
Q3


+

+
    原則：邏輯結構清晰，儘量使用公用
    部分，控制函數儘量少用Q
CP
—
D0=Q0n
————
—
— —
D1=Q0nQ1n
——————
————
— — —
D2=Q0n+Q1nQ2n
—————————
——————
— — — —
D3=Q0n+Q1n+Q2nQ3n

## Slide 40: 計數器
計數器波形圖
從波形上分析，若CP脈衝的頻率為f0 ，則Q3Q2Q1Q0的輸出分別為f0的1/2, 1/4, 1/8和1/16, 這就是計數器的分頻功能，也叫“分頻器”。Q0是二分頻，Q1是四分頻等。
Q0
Q1
Q2
Q3
CP

## Slide 41: 計數器
用JK觸發器實現4位元二進位計數器
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q3(N+1)Q2(N+1) Q1(N+1)Q0(N+1)
4位元二進位計數器的狀態表
0001
0010
0100
0011
0101
0110
1000
0111
1101
1110
0000
1111
1001
1010
1100
1011

## Slide 42: 計數器
求激勵函數運算式
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q0 (n+1)狀態表
x
x
1
0
0 0 0
0 1 1
1 0 x
1 1 x
K
Qn Qn+1 J
JK觸發器激勵表
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
J0 K0 激勵表
1×
1×
1×
1×
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
1×
1×
1×
1×

## Slide 43: 計數器
求激勵函數運算式
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
J0 K0 激勵表
1×
1×
1×
1×
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
1×
1×
1×
1×
激勵函數J0K0運算式
J0=K0=1

## Slide 44: 計數器
求激勵函數運算式
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
Q1 (n+1)狀態表
Q1nQ0n
Q3nQ2n
00
01
11
10
00 01 11 10
J1 K1 激勵表
0×
0×
0×
0×
×1
×1
×1
×1
×0
×0
×0
×0
1×
1×
1×
1×
激勵函數J1K1運算式
J1=K1=Q0

## Slide 45: 計數器
同理可得J2K2，J3K3的激勵函數運算式
用JK觸發器實現4位元二進位計數器的激勵函數運算式如下：
J2=K2=Q0 Q1
J3=K3=Q0 Q1 Q2
J0=K0=1
J1=K1=Q0
J2=K2=Q0 Q1
J3=K3=Q0 Q1 Q2

## Slide 46
CP
用JK觸發器實現四位元二進位計數器的原理圖
FF0
“1”
J Q
CP
K
Q
J Q
CP
K
Q
J Q
CP
K
Q
J Q
CP
K
Q
FF1
FF2
FF3
Q0
Q1
Q2
Q3
J0=K0=1
J1=K1=Q0
J2=K2=Q0 Q1
J3=K3=Q0 Q1 Q2

## Slide 47: 計數器
計數器
  同步二進位計數器設計
  十進位計數器設計
  可逆計數器設計
  集成化的4位元二進位計數器設計
  設計計數器時要注意的問題


## Slide 48: 計數器
十進位計數器設計
N | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Q3N+1 | Q2N+1 | Q1N+1 | Q0N+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
十進位計數器的原始狀態表

## Slide 49: 計數器
十進位計數器設計：用D觸發器構成。
0001 | 0010 | 0100 | 0011
0101 | 0110 | 1000 | 0111
x | x | x | x
1001 | 0000 | x | x
Q1Q0
Q3Q2
00
01
11
10
00 01 11 10
Q3(N+1)Q2(N+1) Q1(N+1)Q0(N+1)
(D3D2 D1D0)
邏輯圖略，時序圖略
—
D0=Q0n
————
—
— — — —
D1=Q0nQ1n(Q0+Q3)
——————
————
— — —
D2=Q0n+Q1nQ2n
—————————
——————
— — — — — —
D3=Q0n+Q1n+Q2nQ3n (Q0+Q3)

## Slide 50: 計數器
計數器
  同步二進位計數器設計
  十進位計數器設計
  可逆計數器設計
  集成化的4位元二進位計數器設計
  設計計數器時要注意的問題


## Slide 51: 計數器
可逆計數器設計：
  單時鐘可逆計數器和倍頻可逆計數器
  用D觸發器設計單時鐘四位元二進位可逆計數器，
  X＝1，正向計數，計滿1111時進位Z＝1；
  X＝0，逆向計數，計滿0000時借位Z＝1。
0000
0001
0010
0011
0111
0110
0101
0100
1/0
1/0
0/0
1/1
0/1
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1000
1110
1101
1100
1011
1001
1010
1/0
0/0
1111
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0

## Slide 52: 計數器
可逆計數器設計：
  用D觸發器設計四位元二進位可逆計數器，
  X＝1，正向計數，計滿1111時進位Z＝1；
0000
0001
0010
0011
0111
0110
0101
0100
1/0
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1000
1110
1101
1100
1011
1001
1010
1/0
1111
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

## Slide 53: 計數器
正向計數時的激勵方程：
激勵函數的
原理運算式
激勵函數的
實用運算式
—
D0=Q0n
D1=Q1nQ0n
D2=Q2nQ1nQ0n
D3=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
————
—
— —
D1=Q0nQ1n
——————
————
— — —
D2=Q0n+Q1nQ2n
—————————
——————
— — — —
D3=Q0n+Q1n+Q2nQ3n

## Slide 54: 計數器
求解逆向計數時的激勵方程
0000
0001
0010
0011
0111
0110
0101
0100
0/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1000
1110
1101
1100
1011
1001
1010
0/0
1111
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
逆向計數時原始狀態圖

## Slide 55: 計數器
逆向計數時
的原始狀態表
N | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Q3N+1 | Q2N+1 | Q1N+1 | Q0N+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 56: 計數器
逆向計數時的激勵方程：
激勵函數的
實用運算式
激勵函數的
原理運算式
—
D0=Q0n
————
— —
D1=Q0nQ1n
——————
— — —
D2=Q0nQ1nQ2n
———————
— — — —
D3=Q0nQ1nQ2nQ3n
—
D0=Q0n
—
D1=Q1nQ0n
— —
D2=Q2nQ1nQ0n
— — —
D3=Q3nQ2nQ1nQ0n

## Slide 57: 計數器
逆向計數（X＝0）
時的激勵方程
正向計數（X＝1）
時的激勵方程
綜合這兩組方程，可得可逆二進位計數器激勵方程的原理運算式：
—
D0=Q0n
—
D1=Q1nQ0n
— —
D2=Q2nQ1nQ0n
— — —
D3=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
D1=Q1nQ0n
D2=Q2nQ1nQ0n
D3=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
— —
D1=X(Q1nQ0n)+X(Q1nQ0n)
— — —
D2=X(Q2nQ1nQ0n)+X(Q2nQ1nQ0n)
— — — —
D3=X(Q3nQ2nQ1nQ0n )+X(Q3nQ2nQ1nQ0n)

## Slide 58: 計數器
逆向計數(X＝0)時的
激勵方程實用運算式
正向計數(X＝1)時的
激勵方程實用運算式
綜合這兩組方程，可得可逆二進位計數器的激勵方程的實用運算式：
—
D0=Q0n
————
—
— —
D1=Q0nQ1n
——————
————
— — —
D2=Q0n+Q1nQ2n
—————————
——————
— — — —
D3=Q0n+Q1n+Q2nQ3n
—
D0=Q0n
————
— —
D1=Q0nQ1n
——————
— — —
D2=Q0nQ1nQ2n
———————
— — — —
D3=Q0nQ1nQ2nQ3n
—
D0=Q0n
———— ————
—
— — — — —
D1=X(Q0nQ1n )+ X (Q0nQ1n)
—————— ——————
————
— — — — — — —
D2= X( Q0n+Q1nQ2n )+ X (Q0nQ1nQ2n)
————————— ————————
——————
— — — — — — — — —
D3= X( Q0n+Q1n+Q2nQ3n )+ X (Q0nQ1nQ2nQ3n)

## Slide 59: 計數器
進位/借位信號Z
X＝1，正向計數，計滿1111時，進位Z＝1；
X＝0，逆向計數，計滿0000時，借位Z＝1。
所以:
— — — — —
Z=X Q3nQ2nQ1nQ0n+X Q3nQ2n Q1n Q0n

## Slide 60: 計數器
可逆計數器設計：
  用D觸發器設計四位元二進位可逆計數器，
  X＝1，正向計數，計滿1111時進位Z＝1；
  X＝0，逆向計數，計滿0000時借位Z＝1。
— — — — —
Z=X Q3nQ2nQ1nQ0n+X Q3nQ2n Q1n Q0n
—
D0=Q0n
— —
D1=X(Q1nQ0n)+X(Q1nQ0n)
— — —
D2=X(Q2nQ1nQ0n)+X(Q2nQ1nQ0n)
— — — —
D3=X(Q3nQ2nQ1nQ0n )+X(Q3nQ2nQ1nQ0n)

## Slide 61: 計數器
計數器
  同步二進位計數器設計
  十進位計數器設計
  可逆計數器設計
  集成化的4位元二進位計數器設計
  設計計數器時要注意的問題


## Slide 62: 計數器
設計計數器時要注意的問題
  計數器的自啟動設計
D2＝Q1
D1＝Q0
D0＝Q2
例：3位格雷碼計數器存在兩個計數迴圈。觸發器清0，可以計數格雷碼序列。
Q
CP D
Q
CP D
Q
CP D
CP
Q2
Q1
Q0
—
Q
—
Q
—
Q

## Slide 63: 計數器
設計計數器時要注意的問題
  計數器的自啟動設計：3位格雷碼計數器存在兩個計數迴圈
000
001
110
111
011
100
010
101
  如果初始狀態為010或101，則該計數器不能完成正常的計數功能，就需要修正設計。
  觸發器清0，可以計數格雷碼序列
Notes: 舉例，實際上為3位格雷碼計數器

## Slide 64: 計數器
設計計數器時要注意的問題
  修正方法：將計數迴圈之外的狀態修改後，自動進入計數迴圈。
101
010
能夠自行進入工作迴圈的3位格雷碼計數器
101
010
如果按照這個狀態圖設計,電路結構會簡單嗎？
000
100
011
111
110
001
000
100
011
111
110
001

## Slide 65: 計數器
設計計數器時要注意的問題
  修正後的邏輯圖
修改設計後可以自動進入迴圈
101
010
000
100
011
111
110
001
Q
CP D
Q
CP D
Q
CP D
CP
Q2
Q1
Q0
—
Q
—
Q
—
Q
D2＝Q1
D1＝Q0
———
— —
D0=Q0 Q1 Q2
Notes: 舉例，實際上為3位格雷碼計數器

## Slide 66: 計數器——小結
計數器
  同步二進位計數器設計
  十進位計數器設計
  可逆計數器設計
  集成化的4位元二進位計數器