## Slide 1
本课程最后一次作业：用74163和适当的门电路设计一个4位可变模数计数器，状态图如图所示。
0000
0001
0010
0011
1101
1110
1111
1100
0110
0101
0100
1010
1001
1000
1011
0111
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 2
集成化的4位二进制计数器（74163）设计与应用

## Slide 3: 计数器
计数器
  同步二进制计数器设计
  十进制计数器设计
  可逆计数器设计
  集成化的4位二进制计数器设计
  设计计数器时要注意的问题


## Slide 4: 4位二进制计数器的状态图
0000
0001
0010
0011
0111
0110
0101
0100
1000
1110
1101
1100
1011
1001
1010
1111

## Slide 5: 4位二进制计数器的 状态方程和激励函数
状态方程
激励函数的
原理表达式
激励函数的
实用表达式
—
Q0(n+1)=Q0n
Q1(n+1)=Q1nQ0n
Q2(n+1)=Q2nQ1nQ0n
Q3(n+1)=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
D1=Q1nQ0n
D2=Q2nQ1nQ0n
D3=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
————
—
— —
D1=Q0nQ1n
——————
————
— — —
D2=Q0n+Q1nQ2n
—————————
——————
— — — —
D3=Q0n+Q1n+Q2nQ3n

## Slide 6: 四位二进制计数器逻辑图
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
Q0
Q1
Q2
Q3


+

+
CP
—
D0=Q0n
————
—
— —
D1=Q0nQ1n
——————
————
— — —
D2=Q0n+Q1nQ2n
—————————
——————
— — — —
D3=Q0n+Q1n+Q2nQ3n

## Slide 7: 计数器
集成化的4位二进制计数器设计
  集成化的计数器具有的基本功能
    异步/同步清零：初始化
    同步置数：开始计数的初值
    计 数：正常工作
    保 持：计数到某个特定的计数值保持
扩 展 性：相同的计数器级连更多位数的计数器
    进位传递：扩展时进位传递到高位片

## Slide 8: 计数器
集成化的4位二进制计数器的逻辑符号图
输入
输出
A B C D
QA QB QC QD RC
CP CLR L
T P
RD

## Slide 9: 计数器
74161和74163封装完全一致，差别只是CLR是异步清零还是同步清零
RCO和前页中的RC一致，是进位。
芯片说明中ENP=课本中P，ENT=T

## Slide 10: 计数器
集成化的计数器
  集成化的计数器具有的基本功能
  用负边沿D触发器构成的4位二进制计数器
清零(异步)
0 X X X X X
_
RD CLR L T P CP
功能
1 1 1 1 0 
Hold(保持)
1 1 1 0 X 
FF Hold, RC=0
清零(同步)
1 0 X X X 
Count(计数)
1 1 1 1 1 
1 1 0 X X 
Load(并行数据输入)
  注意：和161和163的区别：既有异步清零，也有同步清零

## Slide 11: 计数器
集成化的计数器各功能的实现
  异步清零：
  (74161)
  同步清零：
  (74163)
1）用触发器提供的异步清零
1）在约定时钟到来前将激励置零
实现要从激励方程入手
2）在输出用组合逻辑（如： ）
采用该方法时要慎重
—
RdQ

## Slide 12: 计数器
集成化的计数器各功能的实现
  同步清零的实现
4位二进制计数器的激励方程：
当CLR＝0时，在下一个时钟跳变时输出都为0。意味着在时钟跳变到来前，所有触发器的激励要为“0”
—
DA= CLR QA
DB= CLR（QBQA）
DC= CLR（QCQBQA ）
DD= CLR（QDQCQBQA ）
—
DA=QA
DB=QBQA
DC=QCQBQA
DD=QDQCQBQA

## Slide 13: 计数器
集成化的计数器各功能的实现
Load(并行数据输入)：符号L
当L＝0时，触发器接收已准备好的数据A~D
当L=1时，触发器接收进位信号（原激励不变）
从本质上看，用L对激励做数据选择（二选一）
— —
DA= CLR（LA+L QA）
—
DB= CLR（LB+L（QBQA））
—
DC= CLR（LC+L（QCQBQA ）
—
DD= CLR（LD+L（QDQCQBQA ）

## Slide 14: 计数器
集成化的计数器各功能的实现
  扩展应用：多片计数器扩展
  二进制计数器RC=QAQBQCQD
  十进制计数器RC=QAQBQCQD
  允许（禁止）端：
    T (Trickle) 串行控制
    P (Parallel) 并行控制
  扩展规则：1）低位片未计满，则高位片不能计数
  2）低位片记满后来CP，两片一起动
  设置进位标志：RC (Ripple Carry：计数器的输出)

## Slide 15: 计数器
第一种：串行扩展，RC逐片传送
QAQBQCQD
RC
T
CP
QAQBQCQD
RC
T
CP
QAQBQCQD
RC
T
CP
QAQBQCQD
RC
T
CP
(高位)
I
II
III
IV
特点：1）只有当低位片RC=1时，相邻高位片计数
2） 当RC=0时，相邻高位片保持
Q0Q1Q2Q3
Q4Q5Q6Q7
Q8Q9Q10Q11
Q12Q13Q14Q15
(低位)

## Slide 16
D
D
D
D
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
CP
CP
CP
CP
+
+
+
+
+
+
+




+
+
CP
L
CLR
A
B
C
D
QA
QB
QC
QD
RC
P
T
74163
组合逻辑

## Slide 17: 计数器
集成化的计数器各功能的实现
  允许（禁止）端：T (Trickle)
      1）当T＝0时，触发器保持
      2）当T＝1时，允许计数
— — —
DA= CLR（LA+L（TQA+TQA ））
— —
DB= CLR（LB+L（TQB+T（QBQA）））
— —
DC= CLR（LC+L（TQC+T（QC QBQA ）））
— —
DD= CLR（LD+L（TQD+T（QDQCQBQA ）））
RC= QDQCQBQAT

## Slide 18: 计数器
第一种：串行扩展，RC逐片传送
问题：
QAQBQCQD
RC
T
CP
QAQBQCQD
RC
T
CP
QAQBQCQD
RC
T
CP
QAQBQCQD
RC
T
CP
(高位)
I
II
III
IV
Q0Q1Q2Q3
Q4Q5Q6Q7
Q8Q9Q10Q11
Q12Q13Q14Q15
(低位)
片间进位信号RC逐片传递，造成计数频率不能很高！
“1”

## Slide 19
RCI(TII)
RCII(III)
RCIII(IV)
1110
1111
0000
Q3Q2Q1Q0
0001
RC(IV输出)
1111
1111
0000
Q7Q6Q5Q4
0000
1111
1111
0000
Q11Q10Q9Q8
0000
Q15Q14Q13Q12
1111
1111
0000
0000

## Slide 20: 计数器
第二种：快速扩展
RC
T
CP
P
RC
T
CP
P
RC
T
CP
P
RC
T
CP
P
I
II
III
IV
Q0Q1Q2Q3
Q4Q5Q6Q7
Q8Q9Q10Q11
Q12Q13Q14Q15
“1”
“1”
CP
分析产生进位的条件：
1）当所有低位片的输出都为“1111”且在来一个约定时钟时，本片才计数一次。
2）要想大家同时进位，计数器需要再增加一个控制端P，配合T一齐使用，P=0时，本片保持。只有当P=“1”且T＝”1”时，本片才计数。
3）最低位片的RC和P相连，当最低位片有进位且本片的上一个RC也为1时，本片进位。

## Slide 21: 计数器
特点：1）最低位片的RC连接所有其他片的P端
2）扩展中使用了P端，计数频率可以很高
RC
T
CP
P
RC
T
CP
P
RC
T
CP
P
RC
T
CP
P
I
II
III
IV
Q0Q1Q2Q3
Q4Q5Q6Q7
Q8Q9Q10Q11
Q12Q13Q14Q15
“1”
“1”
CP
第二种：快速扩展，最低位片的RC与所有芯片的P端相连

## Slide 22
Q3Q2Q1Q0
1110
1111
0000
0001
1100
1101
1110
1111
0000
Q7Q6Q5Q4
1110
1110
1111
1111
1111
1111
1111
1111
0000
Q11Q10Q9Q8
……
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
0000
Q15Q14Q13Q12
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
0000
T1,T2=“1”
RCII(T3)
RCI(P)
……
RCIII(T4)
RCIV(T输出)
存在的问题？
最高位的RC（输出）为高不表示整体进位！
16个时钟周期用于传递进位

## Slide 23: 计数器
集成化的计数器各功能的实现
  允许（禁止）端：T (Trickle)和 P (Parallel)
    操作方式
      1）当T＝0或P=0时，计数器保持
      2）当T＝1且P＝1时，计数器计数
— ——
DA= CLR（LA+L（TP QA+TP QA ））
— ——
DB= CLR（LB+L（TP QB+TP（QBQA）））
— ——
DC= CLR（LC+L（TP QC+TP（QC QBQA ）））
— ——
DD= CLR（LD+L（TP QD+TP（QDQCQBQA ）））

## Slide 24: 计数器
集成化的计数器控制信号的优先级
CLRL T P，优先级递减
_
RD CLR L T P CP
功能
清零(异步)
0 X X X X X
1 1 1 1 0 ↓
Hold(保持)
1 1 1 0 X ↓
FF Hold, RC=0
清零(同步)
1 0 X X X ↓
Count(计数)
1 1 1 1 1 ↓
1 1 0 X X ↓
Load(并行数据输入)
如果把负边沿改为正边沿，设计会有什么变化吗？

## Slide 25: 计数器
集成化的4位二进制计数器的逻辑符号图
输入
输出
A B C D
QA QB QC QD RC
CP CLR L
T P
RD

## Slide 26
D
D
D
D
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
CP
CP
CP
CP
+
+
+
+
+
+
+




+
+
CP
L
CLR
A
B
C
D
QA
QB
QC
QD
RC
P
T
74163

## Slide 27: 同步时序电路的分析与设计方法
设计一个脉冲序列信号发生器，产生的脉冲序列101001101001101001……，要求能自启动。
分析：要求的脉冲序列为101001、101001、101001，……，共6位

## Slide 28: 方法一：用74163计数器
利用74163计数器配合适当的门电路，设计一个脉冲序列信号发生器，产生的脉冲序列101001，101001，101001……，要求能自启动。

## Slide 29: 计数器
集成化的4位二进制计数器的逻辑符号图
输入
输出
A B C D
QA QB QC QD RC
CP CLR L
T P
RD

## Slide 30: 计数器
集成化的计数器
  集成化的计数器具有的基本功能
  用负边沿D触发器构成的4位二进制计数器
_
RD CLR L T P CP
功能
清零(异步)
0 X X X X X
1 1 1 1 0 ↓
Hold(保持)
1 1 1 0 X ↓
FF Hold, RC=0
清零(同步)
1 0 X X X ↓
Count(计数)
1 1 1 1 1 ↓
1 1 0 X X ↓
Load(并行数据输入)

## Slide 31
0011
0001
0010
0000
0100
0101
用74163产生的脉冲序列101001
QD | QC | QB | QA | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 32: 连接方式
A B C D
QA QB QC QD RC
CP CLR L
T P
RD
0011
0001
0010
0000
0100
0101
“1”
“1”
“1”
“1”
“clk”
________
_ _
QDQCQBQA
“0 0 0 0”

## Slide 33
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
1
0
1
0
0
1
QB
QA 00 01 11 10
QD
QC
00
01
11
10
33
QD | QC | QB | QA | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1
Z
_ _ ______
Z=QCQA+QCQA=QC ⊕QA

## Slide 34
________
_ _
QDQCQBQA
“1”
A B C D
QAQBQCQD RC
CP CLR L
T P
RD
“1”
“1”
“1”
“clk”
“0 0 0 0”
______
Z=QC ⊕QA
⊕
Z
能否自启动？

## Slide 35: 同步时序电路的分析与设计方法
分别利用D触发器和JK触发器配合适当的门电路，设计一个脉冲序列信号发生器，产生的脉冲序列101001101001101001……，要求能自启动。
分析：要求的脉冲序列为101001、101001、101001，……，共6位

## Slide 36: 方法2——采用计数器的设计思想
QC | QB | QA | QCn+1 | QBn+1 | QAn+1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
011
001
010
000
100
101
产生的脉冲序列101001
需要3个触发器！

## Slide 37
011
001
010
000
100
101


0
0
1
0
1
0
QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1
QBn+1


0
1
1
0
0
1
QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1
QAn+1


0
1
0
1
0
0
QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1
QCn+1
—
QCn+1=QBQA+QCQA
— — —
QBn+1=QBQA+QCQBQA
—
QAn+1=QA

## Slide 38


1
0
1
0
0
1
QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1
Z
用D触发器设计，激励方程为：
输出Z方程为：
能否自启动？
设计输出Z
— —
Z=QCQA+QCQA
— —
Z=QCQA+QCQA
—
DC=QCn+1=QBQA+QCQA
— — —
DB= QBn+1=QBQA+QCQBQA
—
DA= QAn+1=QA

## Slide 39
011
001
010
000
100
101
还有两个状态需要分析
111
110
根据激励方程求解：
当现态是110时，次态是111
当现态是111时，次态是100
—
DC=QCn+1=QBQA+QCQA
— — —
DB= QBn+1=QBQA+QCQBQA
—
DA= QAn+1=QA

## Slide 40
011
001
010
000
100
101
111
110
可以自启动

## Slide 41
分别利用D触发器和JK触发器配合适当的门电路，设计一个脉冲序列信号发生器，产生的脉冲序列101001101001101001……，要求能自启动。

## Slide 42
011
001
010
000
100
101


0
0
1
0
1
0
QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1
QBn+1


0
1
1
0
0
1
QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1
QAn+1


0
1
0
1
0
0
QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1
QCn+1
—
QCn+1=QBQA+QCQA
— — —
QBn+1=QBQA+QCQBQA
—
QAn+1=QA

## Slide 43
011
001
010
000
100
101


0
1
0
1
0
0
QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1
QCn+1
—
QCn+1=QBQA+QCQA
JC
KC




0
1
0
0
QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1


1
0




QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1
JC=QBQA
KC=QA

## Slide 44
011
001
010
000
100
101


0
0
1
0
1
0
QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1
QBn+1
— — —
QBn+1=QBQA+QCQBQA


0
0


1
0
QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1




0
1


QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1
JB
KB
KB=QA
—
JB=QCQA

## Slide 45
011
001
010
000
100
101


0
1
1
0
0
1
QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1
QAn+1
—
QAn+1=QA



1
1


1
QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1


1


1
1

QB
QA
QC
00 01 11 10
0
1
JA
KA
KA= 1
JA=1

## Slide 46
JC=QBQA
KC=QA
— —
Z=QCQA+QCQA
用JK触发器设计，激励方程为：
输出Z方程为：
能否自启动？
请同学们自己检查！
KB=QA
—
JB=QCQA
KA= 1
JA=1

## Slide 47: 方法3——循环移位方式设计思想
1 0 1 0 0 1
先选用两位触发器设计
Q1n | Q0n | Q1(n+1) | Q0(n+1)
1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0
同一个现态转向不同的次态，不可实现。需要增加位数

## Slide 48
1 0 1 0 0 1 1 0 1
选用三位触发器设计
无重复状态，可以设计
Q2n | Q1n | Q0n | Q2(n+1) | Q1(n+1) | Q0(n+1)
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 49
Q2n | Q1n | Q0n | Q2(n+1) | Q1(n+1) | Q0(n+1)
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
101
010
100
001
011
110
5
2
4
1
3
6

## Slide 50
Q2n | Q1n | Q0n | Q2(n+1) | Q1(n+1) | Q0(n+1)
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
0

1
1
0
0

1
Q2(n+1)
Q2(n+1)=Q1n

## Slide 51
Q2n | Q1n | Q0n | Q2(n+1) | Q1(n+1) | Q0(n+1)
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
1

1
0
1
0

0
Q1(n+1)
Q1(n+1)=Q0n

## Slide 52
Q2n | Q1n | Q0n | Q2(n+1) | Q1(n+1) | Q0(n+1)
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
1

0
0
0
1

1
Q0(n+1)
— — —
Q0(n+1)=Q2n Q1n +Q2n Q0n

## Slide 53
检查脉冲序列信号发生器能否自启动？
脉冲序列信号发生器的状态方程：
Q2(n+1)=Q1n
Q1(n+1)=Q0n
— — —
Q0(n+1)=Q2n Q1n +Q2n Q0n

## Slide 54
Q2n | Q1n | Q0n | Q2(n+1) | Q1(n+1) | Q0(n+1)
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
101
010
100
001
011
110
000
能否自启动？还差两个状态
111

## Slide 55
根据状态方程计算：
000
001
111
110
101
010
100
001
011
110
000
111
脉冲序列信号发生器能够自启动！
Q2(n+1)=Q1n
Q1(n+1)=Q0n
— — —
Q0(n+1)=Q2n Q1n +Q2n Q0n

## Slide 56
用D触发器设计上述脉冲序列信号发生器
脉冲序列信号发生器的状态方程：
脉冲序列信号发生器的激励函数：
Q2(n+1)=Q1n
Q1(n+1)=Q0n
— — —
Q0(n+1)=Q2n Q1n +Q2n Q0n
D2=Q1n
D1=Q0n
— — —
D0=Q2n Q1n +Q2n Q0n

## Slide 57
脉冲序列信号发生器的激励函数：
FF2
D
Q
CP
—
Q
FF1
D
Q
CP
—
Q
D
Q
CP
—
Q
FF0

D2=Q1n
D1=Q0n
— — —
D0=Q2n Q1n +Q2n Q0n
如果给定Tsu，Th，Tpd->Q，会不会算该电路运行的最快时钟频率？

## Slide 58
用JK触发器设计一个脉冲序列信号发生器
脉冲序列信号发生器的状态方程：
设计：
J2=？，K2=？
J1=？，K1=?
J0=？，K0=？
脉冲序列信号发生器的激励函数：
Q2(n+1)=Q1n
Q1(n+1)=Q0n
— — —
Q0(n+1)=Q2n Q1n +Q2n Q0n

## Slide 59
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
011

110
100
010
001

101
Q2n+1Q1n+1Q0n+1
101
010
100
001
011
110
000
001
111
110

## Slide 60
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
0

1
1
0
0

1
Q2n+1
设计：J2=？，K2=？
x
x
1
0
0 0 0
0 1 1
1 0 x
1 1 x
K
Qn Qn+1 J
JK触发器激励表
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
0

1
1
1
1

0
J2，K2
J2=Q1n
—
K2=Q1n

## Slide 61
设计：J1=？，K1=？
x
x
1
0
0 0 0
0 1 1
1 0 x
1 1 x
K
Qn Qn+1 J
JK触发器激励表
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
1

0
1
1
0

1
J1，K1
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
1

1
0
1
0

0
Q1n+1
J1=Q0n
—
K1=Q0n

## Slide 62
设计：J0=？，K0=？
x
x
1
0
0 0 0
0 1 1
1 0 x
1 1 x
K
Qn Qn+1 J
JK触发器激励表
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
0

1
0
1
1

1
J0，K0
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
1

0
0
0
1

1
Q0n+1
J0=Q2n
K0= Q2n +Q1n

## Slide 63
用JK触发器设计一个脉冲序列信号发生器
脉冲序列信号发生器的激励函数：
原理图略
J2=Q1n
—
K2=Q1n
J1=Q0n
—
K1=Q0n
J0=Q2n
K0= Q2n +Q1n

## Slide 64: 检查能否自启动
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
011

110
100
010
001

101
Q2n+1Q1n+1Q0n+1
检查两个状态：000和111的次态。
现态000：
J2=0，K2=1所以Q2n+1=0
J1=0，K1=1所以Q1n+1=0
J0=0，K0=0所以Q0n+1=0
000
000
J2=Q1n
—
K2=Q1n
J1=Q0n
—
K1=Q0n
J0=Q2n
K0= Q2n +Q1n

## Slide 65: 检查能否自启动
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
011

110
100
010
001

101
Q2n+1Q1n+1Q0n+1
检查两个状态：000和111的次态。
现态111：
J2=1，K2=0所以Q2n+1=1
J1=1，K1=0所以Q1n+1=1
J0=1，K0=1所以Q0n+1=0
111
110
J2=Q1n
—
K2=Q1n
J1=Q0n
—
K1=Q0n
J0=Q2n
K0= Q2n +Q1n

## Slide 66
101
010
100
001
011
110
111
000
最终的状态图
不能自启动

## Slide 67
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
011
001
110
100
010
001
110
101
Q2n+1Q1n+1Q0n+1
101
010
100
001
011
110
000
111

## Slide 68
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
0
0
1
1
0
0
1
1
Q2n+1
设计：J2=？，K2=？
x
x
1
0
0 0 0
0 1 1
1 0 x
1 1 x
K
Qn Qn+1 J
JK触发器激励表
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
0
0
1
1
1
1
0
0
J2，K2
J2=Q1n
—
K2=Q1n

## Slide 69
设计：J1=？，K1=？
x
x
1
0
0 0 0
0 1 1
1 0 x
1 1 x
K
Qn Qn+1 J
JK触发器激励表
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
1
0
0
1
1
0
0
1
J1，K1
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
1
0
1
0
1
0
1
0
Q1n+1
J1=Q0n
—
K1=Q0n

## Slide 70
设计：J0=？，K0=？
x
x
1
0
0 0 0
0 1 1
1 0 x
1 1 x
K
Qn Qn+1 J
JK触发器激励表
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
0
1
1
0
1
1
1
1
J0，K0
Q1n
Q0n
Q2n
1
0
00
11
01
10
1
1
0
0
0
1
0
1
Q0n+1
—
J0=Q2n+ Q1n
K0= Q2n +Q1n

## Slide 71
用JK触发器设计一个脉冲序列信号发生器
脉冲序列信号发生器的激励函数：
原理图略
J2=Q1n
—
K2=Q1n
J1=Q0n
—
K1=Q0n
—
J0=Q2n+ Q1n
K0= Q2n +Q1n

## Slide 72
Q0
Q1
Q2
信号发生器波形图
101
010
100
001
011
110
000
111
脉冲序列从Q0，Q1，Q2取均可。Q0取脉冲进入工作循环快一些。
脉冲序列在时钟的上升沿之后才产生！

## Slide 73: 计数器
  问题：由于计数器一直不停的计数，如何将计数器的当前结果记录下来？（类似于钟表在不停地走动，如何记录当前的时间？）
Q
CP D
Q
CP D
Q
CP D
CP
Q2
Q1
Q0
寄 存 器