## Slide 1
作業：3.20；3.21；3.22；3.26(1)
3.31；3.34；3.36；

## Slide 2: 第四章 同步時序電路

## Slide 3: 時序邏輯電路與組合邏輯電路的區別
組合邏輯電路某一時刻的輸出只取決於此時刻的輸入。
時序邏輯電路某一時刻的穩定輸出不僅取決於當時的輸入，還取決於過去的輸入(歷史狀態)。
  記憶元件(Memory Devices)是時序邏輯電路的基本元件。
  電腦中的實現記憶存儲功能的元件有多種：磁存儲、光存儲、半導體存儲（電存儲）。
  時序邏輯電路中的記憶元件一定要是可以修改的，也可以控制的。這種元件稱為“觸發器”。
Notes: 時序邏輯電路的特點
從記憶元件引入觸發器

## Slide 4: 組合邏輯電路如何增加記憶功能
Q
I
＋
Q
I
增加回饋功能
一旦輸入I為“0”，輸出Q就永遠為“0”，該電路的特點是可以記住“過去曾經”輸入為“0”
一旦輸入I為“1”，輸出Q就永遠為“1”，該電路的特點是可以記住“過去曾經”輸入為“1”
當然，這兩個電路都存在一些問題，如只能修改一次等，輸出只有一個狀態等。不能直接使用。

## Slide 5: 真正具備記憶功能的最簡單電路
該電路的特點：可以任意修改，輸出有正負兩種狀態。當Input 撤除時，觸發器保持狀態（記憶功能）。
R
S
Q
_
Q
_
Q Q
R S
1 0 0 1
0 1 1 0
_
1 1 Q Q
0 0 1* 1 *
存在的問題：如果S,R都為“0”，則兩個輸出都為“1”。非正常狀態!
該電路名稱：RS基本觸發器

## Slide 6: 第四章 同步時序電路
Synchronous Sequential Logic Circuit
§1. 觸發器
§2. 同步時序電路的分析與設計方法
§3. 計數器
§4. 移位暫存器
（主要是這四部分內容，並以計數器和移位暫存器 等典型器件為例，介紹分析和設計方法。）

Notes: 從與組合邏輯的區別開始介紹

## Slide 7: 觸發器
觸發器
  能存儲1位二進位數字的記憶元件。
  為什麼叫觸發器？在外部信號控制下“一觸即發”！
  觸發器的英文縮寫：FF，來自Flip-Flop
  觸發器名字取得好！源于英文：trigger（扳機，起動器）和 Flip-Flop（啪嗒啪嗒的響聲或動作，翻筋斗）

## Slide 8: 觸發器
觸發器有好多種，如何分類？
  按時鐘(Clock Pulse)控制方式分類
    電位觸發方式FF (Level Trigger)
    邊沿觸發方式FF (Edge-Trigger)
    主-從觸發方式FF (Master-Slave 或 Pulse-Trigger )
  按功能來分類：
    D觸發器(Delay)
    R-S觸發器(Set-Reset)
    J-K觸發器
    T觸發器(Toggle)
重點掌握：邊沿觸發方式的D和JK觸發器

## Slide 9: 觸發器
觸發器
  基本R-S觸發器
  電位觸發方式的觸發器
  邊沿觸發方式的觸發器
  主－從觸發器方式的觸發器

## Slide 10: 觸發器
觸發器
  基本R-S觸發器
  電位觸發方式的觸發器
  邊沿觸發方式的觸發器
  主－從觸發器方式的觸發器


## Slide 11: 觸發器
反及閘構成的“直接置位-復位型R-S觸發器”或稱“R-S基本觸發器”
R
S
Q
_
Q
_
Q Q
R S
1 0 0 1
0 1 1 0
_
1 1 Q0 Q0
0 0 1* 1 *
RS=10;置”0”; 復位(Reset)
RS=01;置”1”; 置位 (Set)
實質上:反及閘構成的觸發器的狀態變化是由在輸入端引入“0”引起的！
R
S
Q
_
Q
邏輯圖
功能表
邏輯符號圖

## Slide 12: 觸發器
觸發器的功能特點
  有兩個穩定的互補輸出Q,Q非。
  當Input 來到時，觸發器接收資料；
  當Input 撤除時，觸發器保持狀態（記憶功能）。
  交叉耦合使得觸發器可以保持狀態
  有穩定的狀態，能夠接收外來資料，改變狀態，能保持狀態。

## Slide 13: 觸發器
RS觸發器狀態的定義
  觸發器有兩個穩定的狀態，可以存儲1位二進位數字，因此叫“雙穩態” (Bi-stable)觸發器。
Q=0
_ 觸發器處於”0”態， 記憶”0”
Q=1
Q=1
_ 觸發器處於”1”態， 記憶”1”
Q=0
R＝1；S＝0；
S＝1；R＝0；

## Slide 14: 實現方法一：74ls00
R
S
Q
_
Q
1
2
3
4
5
6

## Slide 15: 實現方法二：74ls279

## Slide 16: 觸發器
R-S基本觸發器時序圖(Timing Diagram) (沒考慮延遲）
R
S
Q
置1
保持
置0
異常
置0
保持
異常
保持？
RS由00變為11,下一狀態不定
R
S
Q
_
Q

## Slide 17: 觸發器
R-S基本觸發器的不足
  當R-S端從“00”變化到“11”時，觸發器的下一個狀態不能確定，因此不能直接使用。如要使用，要避免R-S端出現“00”的情況。
  由反或閘和與反或閘組成的R-S基本觸發器同樣存在這一問題。
解決狀態不定的辦法
  對觸發器的輸入加以控制。
  保持觸發器穩定狀態不被破壞

## Slide 18: 觸發器
觸發器
  基本R-S觸發器
  電位觸發方式的觸發器
  邊沿觸發方式的觸發器
  主－從觸發器方式的觸發器


## Slide 19: 觸發器
按時鐘脈衝(Clock Pulse)控制方式分類
  電位觸發方式FF (Level Trigger)
R
S
Q
_
Q
E
＋
＋
    當觸發器的同步控制信號E為約定的狀態時（0或1)，觸發器接收資料，輸入資料的任何變化都會在輸出端得到反映。
    當E為非約定狀態時，觸發器的狀態保持不變

## Slide 20: 觸發器
電位觸發器(Latch)
  在R-S基本觸發器的基礎上，對輸入加以控制。在控制端有效的情況下，無論輸入如何變化，觸發器都能夠處於保持狀態。
R
S
Q
_
Q
E
＋
＋
0 0
0
0 1
1 0
0
1 0
0 1
0
1 1
0
X X
1
Q
R S
E
__
Q
Q0
Q0
1* 1*
__
Q0
__
Q0

## Slide 21: 觸發器
電位觸發器(Latch)
  R-S基本觸發器由反及閘構成，為了保持結構的一致性，增加控制端後構成的R-S觸發器也最好全用反及閘。
  R-S型電位觸發器：反及閘構成具有控制端的R-S觸發器。
R
S
Q
E
_
Q
R
S
Q
_
Q
E
1 1
1
0 1
1 0
1
1 0
0 1
1
0 0
1
X X
0
Q
R S
E
__
Q
Q0
Q0
1* 1*
__
Q0
__
Q0

## Slide 22: 觸發器
R-S型電位觸發器
  R-S電位型觸發器增加了控制端E
  E=0時，保持觸發器穩定狀態不被破壞。
  問題：在E=1且R-S=“11”時, 同樣存在不定狀態。

## Slide 23: 觸發器
R-S基本觸發器和R-S電位觸發器共同存在的問題
  工作狀態下，R-S=“11”時, 存在不定狀態。
  設計： R-S電位型觸發器的輸入由R，S雙端輸入改為單端輸入，就不會出現不定狀態了！
如何解決該問題
  分析：控制端可以保證狀態保持；
  R-S=“00”時，狀態保持，其功能和控制端重複；
  R-S=“11”時, 存在不定狀態；
  R-S=“01”或“10”，正常的工作狀態。
  解決問題：控制端控制狀態保持；
  輸入端保證為“01”或“10”。

## Slide 24: 觸發器
R
S
Q
E
_
Q
解決R-S觸發器狀態不定的方法：輸入由R，S雙端輸入改為單端輸入。
D
Q
E
_
Q
存在的問題:從D輸入到Q和Q非穩定需要四級門延遲。盡可能減小延遲可以提高觸發器的工作速度

## Slide 25: 觸發器
電位型D觸發器
  將從RS觸發器進一步合理設計，形成電位型D觸發器的邏輯圖
D
Q
E
_
Q
+
Q
D
E
+

## Slide 26: 觸發器
電位型D觸發器
1 D D D
E D Q Q
0 X Q0 Q0
E=0，D被封鎖，Ｈold（保持）
E=１，Ｄ以互補形式進入，
Store（置數）
+
Q
D
E
+
_
Q

## Slide 27: 觸發器
電位型D觸發器的特點
  電位觸發：在控制電位E的控制下接收資料。
  E＝0，不接收外部輸入。保持原有狀態．
  E＝1， Q=D, Q= D，排除了RS＝00或11，
  消除了不定狀態

## Slide 28: 電位型D觸發器：74ls373

## Slide 29: 觸發器
電位型D觸發器時序圖(Timing Diagram)
E
D
Q
Q
置數
保持
置數
當E＝1時，Q＝D; 也就是Q接收D的輸入。
因此, E＝1“電位”一到，觸發器就接收資料，叫“電位觸發器”，也叫“鎖存器”(Latch).

## Slide 30: 觸發器
0000
0100
電位型D觸發器(鎖存器)的應用
D
EN
Q
Q0
D0
D
EN
Q
Q1
D1
D
EN
Q
Q2
D2
D
EN
Q
Q3
D3
EN
D0~D3
Q0~Q3
1101
0100
1101
1111
0000
1010
1010

## Slide 31: 觸發器
電位觸發方式FF (Level Trigger)
特點：
  當觸發器的同步控制信號E為約定的狀態時（0或1)，觸發器接收資料，輸入資料的任何變化都會在輸出端得到反映。
  當E為非約定狀態時，觸發器的狀態保持不變

## Slide 32: 觸發器
電位型D觸發器(鎖存器)存在的問題：
  抗干擾能力較差
  接收使能（時鐘）脈衝某一跳變來到時，輸出才變化為輸入的值。
正沿FF輸出
E/CP
D
鎖存器輸出

## Slide 33: 觸發器
觸發器
  基本R-S觸發器
  電位觸發方式的觸發器
  邊沿觸發方式的觸發器（正邊沿D觸發器）
  主－從觸發器方式的觸發器


## Slide 34: 觸發器
按時鐘脈衝(Clock Pulse)控制方式分類
  邊沿觸發方式FF (Edge-Trigger)
    觸發器只有在時鐘輸入CP的某一約定跳變（正跳變或負跳變）到來時，才接收輸入資料。
    當CP沒有跳變（CP=0或 CP＝1）期間，輸入資料的變化不會引起觸發器輸出狀態的變化。
    當 CP的非約定跳變到來時，觸發器也不會接收輸入資料

## Slide 35: 觸發器
邊沿型D觸發型FF
  原理：接收時鐘脈衝CP某一跳變來到時，輸出才變化為輸入的值。
  以正沿（上升沿）觸發的D觸發器為例
特點: 1. CP正跳變時，才接受輸入資料。
2. CP＝1及CP＝0期間，輸入資料
變化不會影響觸發器狀態。
Q Q
D CP
CP
D
Q

## Slide 36: 觸發器
正沿D觸發器結構：
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
_
Q
CP D | Q
D | D
_
Q
_
D

Notes: 正邊沿D觸發器的內部結構圖

## Slide 37: 觸發器
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
_
Q
正邊沿D觸發器分析
結論：當CP=“0”期間，正邊沿D觸發器狀態保持。
如果CP=“0”，門3和門4的輸出為“1”，最上面的RS觸發器狀態保持。

## Slide 38: 觸發器
正沿D觸發器分析
結論：CP從“0”跳變為“1”後，觸發器的輸出端為輸入的資料D。
CP從“0”跳變為“1”後（正沿），
D
D
D
D
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
_
Q
門3的兩個輸入為“1”，另一個輸入為 ，門3的輸出為D。
_
D
同時門6和門4中各有一個的輸入為“1”，門6的另一個輸入為 ，門4的另一個輸入為D，門4的輸出為 。
_
D
_
D
即頂端的RS觸發器的輸入為S＝D，R= ，則Q=D， = ；
_
D
_
D
_
Q

## Slide 39: 觸發器
正沿D觸發器分析
則門3的輸出由“1”變為“0”。不論D如何變化，門5的輸出為“1”，門3的輸出保持為“0”。門6的輸出為“0”，門4的輸出為“1”。
結論：時鐘正邊沿跳變時，如果D＝“0” ，
則Q=“0”之後輸出的狀態不受D變化的影響。
在D觸發器結構中，該線稱為維持“0”阻塞“1”線。
如果在時鐘正邊沿跳變時D＝“0”
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
_
Q
CP =“1”時，門3的輸出為D，門4的輸出為
_
D
頂端RS觸發器的輸出保持Q=“0”,
=“1”。
_
Q

## Slide 40: 觸發器
如果在時鐘正邊沿跳變時D＝“1”
門6的輸入為“0”，門4的輸出為“0”，不受D變化的影響。
由於門4的輸出為“0”，強制門3的輸出為“1”，門3的輸出也不受D變化的影響。
結論：時鐘正邊沿跳變時，如果D＝“1” ，
Q=“1”之後輸出的狀態不受D變化的影響。
則門3的輸出為“1”。門4的輸出由“1”變為“0”
在D觸發器結構中，該線稱為維持“1”阻塞“0”線。
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
_
Q
頂端RS觸發器的輸出保持Q=“1”,
=“0”。
_
Q

## Slide 41: 觸發器
正沿D觸發器分析
  時鐘正邊沿跳變後，在CP＝“1”時，
    D＝“0” ，輸出的狀態不受D變化的影響；
    D＝“1” ，輸出的狀態不受D變化的影響。
  結論：當CP＝“1”時，輸出的狀態不受D變化的影響，正邊沿觸發器狀態保持。

## Slide 42: 觸發器
正沿D觸發器分析
CP從“1”跳變為“0”後（負沿）
結論：當CP從“1”跳變為“0”後，正邊沿D觸發器狀態保持。
門3和門4的輸出均為“1”，不論輸入D如何變化，頂端的RS觸發器狀態保持。
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
_
Q

## Slide 43: 觸發器
正沿D觸發器的功能如下
CP D | Q
D | D
_
Q
_
D

Notes: 正邊沿D觸發器的內部結構圖

## Slide 44: 邊沿型D觸發器：74ls74

## Slide 45: 觸發器
74ls74的功能表
CLR PR CP D | Q
0     0   1 1  D | 0 1 1 0 D
_
Q
_
D

## Slide 46: 觸發器
正沿D觸發器的開關特性
  資料建立時間tsu(set up)
  資料保持時間th(hold)
  傳輸延遲參數tpd

## Slide 47: 觸發器
正沿D觸發器的開關特性
  傳輸延遲參數tpd(同學們自己分析）
tp HL CPQ
tp HL CPQ
tp LH CPQ
tp LH CPQ
CP
tsu
tsu
th
th
tp LH CPQ
tp HL CPQ
tp HL CPQ
tp LH CPQ
D
Q
Q

## Slide 48: 觸發器
正沿D觸發器的開關特性
  資料建立時間tsu(set up)
    觸發器在正沿時接收資料，要穩定。
    在CP正跳變期間，保證門3和門4接收資料。
    傳輸延遲為門5和門6的延遲之和。
  tsu >=tpd5+ tpd6（2級門延遲）
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q

## Slide 49: 觸發器
正沿D觸發器的開關特性
資料保持時間th(hold) ：
在CP的正沿到來前，如果D=“0”。 CP的正沿到來後，資料必須等門3的輸出為“0”封鎖住門5後才能撤除
在CP的正沿到來前，如果D=“1”。CP的正沿到來後，門4的輸出為0，資料必須等門4的“0”封鎖住門3和6後才能撤除。
th >=MAX(tpd3,tpd4)（1級門延遲）
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q

## Slide 50: 觸發器
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
正沿D觸發器的開關特性
  建立時間tsu 和保持時間th
由於在時鐘的高電平期間，線A或線B有一條為“0”，數據D只能在門5或閘6的輸入端等待。
線A
線B
如果時鐘的低電平時間太短，不能保證D有足夠的時間通過門5和門6。所以時鐘的低電平時間要大於等於tsu！反過來，tsu必須在時鐘的低電平期間。
同理th 必須在時鐘的高電平期間。
只有當時鐘低電平時，線A和線B同時為1，門5和門6都打開，允許資料進入。

## Slide 51: 觸發器
正沿D觸發器的開關特性
資料保持時間tpd cpQ ：
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
由於在時鐘的高電平期間,門3和門4接收資料，最上端的RS觸發器接收資料。
只有當RS觸發器傳遞資料，並在輸出穩定後，才可以讓時鐘從高電平變成低電平，使得門3和門4 的輸出都為“1”，RS觸發器進入保持狀態。
tpd cpQ 必須在時鐘的高電平期間。

## Slide 52: 觸發器
觸發器中需要瞭解的一些實際問題
  多個觸發器組成的電路最高時鐘頻率

## Slide 53: 觸發器
多個觸發器組成的電路最高時鐘頻率
D Q
CP
D Q
CP
D1
CP
FF1
FF2
D2
Notes: 舉例說明系統最高頻率的計算，圖中為D觸發器

## Slide 54
tsu
D1
CP
Q1
D2
th
tpdcpQ
D Q
CP
D Q
CP
D1
CP
FF1
FF2
D2
系統工作最短時鐘負週期
系統工作最短時鐘正週期
Tcp-min=tsu
Tcp+min=max（th，tpdcpQ）

## Slide 55
tsu
D1
CP
Q1
D2
th
tpdcpQ
系統工作最快時鐘頻率
D Q
CP
D Q
CP
D1
CP
FF1
FF2
D2
1
fcp max=
tsu +max（th，tpdcpQ）

## Slide 56: 觸發器
多個觸發器組成的電路最高時鐘頻率
D Q
CP
D Q
CP
D1
CP
G
+
FF1
FF2
D2
從第一個D觸發器的時鐘上升沿開始，到資料到達第二個D觸發器的時鐘上升沿之間，是一個完整的時鐘週期。中間經過的延時有tpdcp  Q，tpdG，和tsu。
Notes: 舉例說明系統最高頻率的計算，圖中為D觸發器

## Slide 57
tsu
D1 Q
CP
D2 Q
CP
D1
CP
G
+
FF1
FF2
D1
CP
Q1
D2
th
tpdcp->Q
tpdG
D2
資料從第一個D觸發器的時鐘上升沿開始傳輸，到第二個D觸發器的時鐘上升沿之前必須到達FF2，所用時間要在一個完整的時鐘週期內完成。
資料傳輸路徑上中間經過的延遲有t pdcp  Q，tpd G，和tsu。
如果tpdcpQ+tpdG大於th，則整個週期T=tpdcpQ + tpdG + tsu；如果小於，則T=th+tsu。

## Slide 58
D1 Q
CP
D2 Q
CP
D1
CP
G
+
FF1
FF2
tsu
D1
CP
Q1
D2
th
tpdcp->Q
tpdG
系統工作最快時鐘頻率
D2
1
fcp max=
tsu +max（th，tpdcpQ+tpdG）

## Slide 59: 小節
熟練掌握：RS觸發器、電位型D觸發器、邊沿型D觸發器的基本原理。
熟練掌握：正邊沿D觸發器的結構，資料建立時間tsu、th、tpd cpQ和時鐘的關係。
熟練掌握：計算時鐘正負週期的計算方法和系統要求的最快時鐘頻率。